## Slide 1: НИР «Разработка математической модели и алгоритма решения прямой и обратной задач движения снаряда в воздушном пространстве» (заказчик АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники»)
Научный руководитель НИР
академик РАН, академик РАРАН,
профессор кафедры ПМиИТ, д.т.н. А.М. Липанов
Руководитель НИР
академик РАРАН,
заведующий кафедрой ПМиИТ, д.т.н. И.Г. Русяк
Ответственный исполнитель НИР
профессор кафедры ПМиИТ, д.т.н. С.А. Королев
Ижевск 2024
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА»

## Slide 2
2/22
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НИР
Цель НИР
Проведение математического моделирования движения снаряда в воздушном пространстве, исследование точности определения координат выстрела в зависимости от траекторных параметров и технических характеристик радиолокатора.
Задачи НИР
разработка математической модели в виде системы дифференциальных уравнений для описания движения неуправляемого снаряда в воздушном пространстве с учетом различных факторов окружаю-щей среды;
разработка численного метода построения траектории движения неуправляемого снаряда в воздушном пространстве;
разработка алгоритма определения координат места выстрела по зафиксированным координатам траектории движения снаряда;
программная реализация численных методов и алгоритмов решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве, имитационного моделирования работы радиолокатора;
исследование влияния траекторных параметров и технических характеристик радиолокатора на ошибку измерения координат снаряда;
исследование точности решения обратной задачи внешней баллистики в зависимости от траекторных параметров и ошибок измерений.
Результаты НИР
Программа для решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве.
Программная документация.
Отчет о научно-исследовательской работе.
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”

## Slide 3
3/22
1.1 Прямая задача внешней баллистики
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Математическая модель движения снаряда в воздушном пространстве
Рисунок 1 – Ориентации стартовой и траекторной систем координат
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

## Slide 4
4/22
1.2 Алгоритм генерации данных траекторных измерений
в зависимости от параметров локатора
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Зависимость ошибок измерений координат от параметров локатора
Рисунок 3 – Проекция случайной траектории снаряда на плоскость
(7)
(8)
(9)
(10)
Рисунок 2 – Системы координат локатора: декартова Oxyz и сферическая ORαβ
Среднеквадратическое отклонение (СКО) измерения дальности до цели
СКО угловых координат
Диапазон изменения параметров локатора:
– эффективная ширина спектра сигнала
– отношение сигнал/шум
– ширина диаграммы направленности антенны
Стандартные значения параметров локатора
В результате формируется множество точек

## Slide 5
5/22
1.3 Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Алгоритм решения обратной задачи с помощью численных методов
Рисунок 4 – Земная и стартовая
системы координат
(11)
(12)
1. Предварительная оценка дирекционного угла цели и преобразование системы координат
координаты снаряда, определяемые локатором, в фиксированные моменты времени
предварительная оценка дирекционного угла
преобразование системы координат
(13)

## Slide 6
6/22
1.3 Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Алгоритм решения обратной задачи
(14)
2. Построение аппроксимирующих полиномов данных измерений координат снаряда и определение траекторных параметров
аппроксимационные зависимости для измеренных координат и пути
коэффициенты аппроксимации, определяемые с помощью МНК.
(15)
Рисунок 5 – Аппроксимация данных измерений полиномом: а) отклонение по координате; б) угол наклона траектории
а)
б)
зависимости для скорости и траекторных углов

## Slide 7
7/22
1.3 Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Алгоритм решения обратной задачи с помощью численных методов
(16)
3. Расчет баллистического коэффициента и определение типа снаряда
баллистический коэффициент
(18)
интегрируя уравнение (17) на зафиксированной части траектории получим
баллистический коэффициент определяется из уравнения изменения скорости
(17)
4. Обратный и прямой расчет траектории от начала зафиксированного участка траектории до точки выстрела с уточнением траекторных параметров и координат точки выстрела
(20)
для расчета обратной траектории производится численное интегрирование уравнений движения с отрицательным шагом (– τ)
(19)
(21)
минимизация отклонений расчетной траектории от точек, зафиксированных локатором
(22)

## Slide 8
8/22
1.4 Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Алгоритм решения обратной задачи с использованием методов искусственного интеллекта
1. Предобработка исходных данных
зафиксированные координаты снаряда в декартовой системе координат локатора
(23)
проводим аппроксимацию исходных данных полиномами степени m
(24)
моменты времени фиксирования координат снаряда локатором,
координаты снаряда в декартовой системе координат локатора.
сглаженные координаты снаряда в декартовой системе координат локатора.
2. Подготовка данных для восстановления траектории
оценка дирекционного угла
(25)
проекция точек зафиксированной части траектории на плоскость стрельбы
(26)

## Slide 9
9/22
1.4 Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Алгоритм решения обратной задачи с использованием методов искусственного интеллекта
3. Классификация типа снаряда с использованием нейронной сети глубокого обучения
добавим сведения о компонентах скорости ветра в стартовой системе координат
С использованием нейронной сети глубокого обучения решаем задачу классификации типа снаряда.
На вход нейронной сети будем подавать
На выходе необходимо определить тип снаряда:
Нормализация выполняется по формуле:
Номер | Тип слоя | Размер выходного слоя | Число оцениваемых параметров
0 | Input | (n, 5) | 0
1 | Conv1D | (n, 128) | 1280
2 | Conv1D | (n, 64) | 24640
3 | Conv1D | (n, 32) | 6176
4 | Flatten | (320) | 0
5 | Dense | (32) | 10272
6 | Dense | (20) | 242
Таблица 1 – Структура сверточной нейронной сети
Количество точек входного слоя задавалось равным 10, а выходного слоя – 20 (по количеству типов снарядов).
Общее число оцениваемых параметров нейронной сети: 43 094.
(27)
(28)
(29)

## Slide 10
10/22
1.4 Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Алгоритм решения обратной задачи с использованием методов искусственного интеллекта
4. Восстановление траектории движения снаряда
Нейронная сеть глубокого обучения для восстановления полной траектории по траекторным измерениям
(30)
(31)
На вход нейронной сети будем подавать
На выходе необходимо получить полную траекторию в стартовой системе координат:
Таблица 2 – Структура сверточной нейронной сети
Номер | Тип слоя | Размер выходного слоя | Число оцениваемых параметров
0 | Input | (n, 5) | 0
1 | Conv1D | (n, 128) | 1280
2 | Conv1D | (n, 64) | 24640
3 | Conv1D_tr | (n, 64) | 12325
4 | Conv1D_tr | (n, N) | 21230
5 | Reshape | (N, n) | 0
6 | Conv1D_tr | (N, 4) | 124
7 | Output | (N, 4) | 0
Количество точек входного слоя задавалось равным n = 10, а выходного слоя – N = 128.
Общее число оцениваемых параметров нейронной сети: 59 626.

## Slide 11
11/22
1.4 Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Алгоритм решения обратной задачи с использованием методов искусственного интеллекта
5. Определение координат точки выстрела в системе координат локатора и СКО модели
Рисунок 6 – Проекция траектории на плоскость Оxz
уточняем дирекционный угол из решения оптимизационной задачи
(32)
определяем точку выстрела
выполняем расчет до тех пор пока не выполнится условие
(33)
В качестве точки выстрела примем:

## Slide 12
12/22
2.1 Результаты решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Результаты решения задачи классификации типа снаряда
Исходные данные были получены в результате моделирования траектории 20 снарядов:
с начальными углами стрельбы от 0 до максимально возможных значений угла стрельбы;
  направление ветра от 0º до 360 º с шагом 20º;
скорость ветра от 0 до 20 м/с.
Таблица 3 – Матрица ошибок классификации снарядов на тестовой выборке (без учета погрешности)
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 - 3ОФ15 - 100mm | 916 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 - 3ОФ34 - 120mm |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 
2 - 3ОФ43 - 203mm |  |  | 1483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 
3 - 3ОФ49 - 120mm |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 - 3ОФ56 - 122mm |  |  |  |  | 1051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 - 3ОФ64 - 152mm |  |  |  |  |  | 1443 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 - 53-Ф-864 - 240mm |  |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 - Dm11 - 120mm |  |  |  |  |  |  |  | 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 - HE-L31 - 105mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 - M106 - 203mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 - M107 - 155mm |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1368 | 4 |  | 25 |  |  |  |  |  | 
11 - M483 - 155mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 1338 |  | 3 |  |  |  |  |  | 
12 - M549 - 155mm |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1413 |  |  |  |  |  |  | 
13 - M795 - 155mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 | 8 |  | 1284 |  |  |  |  |  | 
14 - M933 - 120mm |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 
15 - PR-14 - 120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  | 
16 - ОФ-26 - 125mm |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  | 
17 - ОФ-482М - 130mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1673 |  | 1
18 - ОФ-843Б - 120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 | 
19 - ОФ29 - 152mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589
Точность модели составила 98% на обучающей и тестовой выборках.

## Slide 13
13/22
2.1 Результаты решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Результаты решения задачи классификации типа снаряда
Таблица 4 – Матрица ошибок классификации снарядов на тестовой выборке ( )
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 - 3ОФ15 - 100mm | 489 |  |  | 216 | 2 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 - 3ОФ34 - 120mm |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  | 195 |  | 18 | 
2 - 3ОФ43 - 203mm |  |  | 1097 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 207 | 1 |  |  |  | 115 |  | 80
3 - 3ОФ49 - 120mm | 180 |  |  | 606 | 1 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 - 3ОФ56 - 122mm | 3 |  |  |  | 971 |  |  | 42 | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 - 3ОФ64 - 152mm |  |  |  |  |  | 1055 |  |  | 2 |  | 176 | 179 | 2 | 29 |  |  |  |  |  | 6
6 - 53-Ф-864 - 240mm | 1 |  |  | 5 |  |  | 611 | 11 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 
7 - Dm11 - 120mm | 92 |  |  | 38 | 2 |  | 3 | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 - HE-L31 - 105mm |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1086 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 - M106 - 203mm |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 73 | 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 - M107 - 155mm |  |  | 3 |  |  | 122 |  |  | 1 |  | 739 | 255 | 2 | 270 |  |  |  |  |  | 7
11 - M483 - 155mm |  |  | 8 |  |  | 136 |  |  |  |  | 424 | 415 | 21 | 369 |  |  |  | 2 |  | 50
12 - M549 - 155mm |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1 | 887 | 7 |  |  |  | 20 |  | 190
13 - M795 - 155mm |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 408 | 152 | 39 | 672 |  |  |  | 2 |  | 89
14 - M933 - 120mm |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  | 73 |  | 21 | 
15 - PR-14 - 120mm |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 508 |  |  | 2 | 
16 - ОФ-26 - 125mm |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  | 214 |  | 14 | 
17 - ОФ-482М - 130mm |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 42 | 5 |  |  |  | 1247 |  | 280
18 - ОФ-843Б - 120mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 17 | 11 |  | 459 | 
19 - ОФ29 - 152mm |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 76 | 16 |  |  |  | 173 |  | 1220
Точность модели составила 68% на обучающей и тестовой выборках.
Рисунок 7 – Точность классификации снаряда в зависимости от σ

## Slide 14
14/22
2.1 Результаты решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Результаты решения задачи восстановления траектории
Исходные данные:
в качестве входных данных выбирались все участки траекторий длиной 20 с и шагом 2 с;
  каждому входному данному соответствует исходная траектория с шагом дискретизации 1 с.
Рисунок 8 – Пример зафиксированного участка траектории
В обучающий набор входило 2650 наблюдений, которые были разделены на независимую обучающую и тестовую выборки объемами, 1325 и 1325 соответственно.
Обучение нейронной проходило до 10 000 итераций. Выбиралась наилучшая модель в контрольной выборке.
Рисунок 9 – Результаты восстановления траектории: а) исходная и восстановленная траектории; б) ошибка аппроксимации
а)
б)

## Slide 15
15/22
2.1 Результаты решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Определение точки выстрела и СКО модели
Исходные данные:
установим точку старта
дирекционный угол
Рисунок 11 – Зависимость разброса восстановленных точек выстрела от ошибок измерения траекторий σ
Рисунок 10 – Распределение точек выстрела : а) σ = 5 м; б) σ = 20 м
Результаты решения задачи:
а)
б)

## Slide 16
16/22
2.2 Исследование зависимости ошибки определения координат снаряда
от траекторных параметров и технических характеристик локатора
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Зависимость ошибки определения положения снаряда
от траекторных параметров
Рисунок 13 – Зависимость ошибки определения положения снаряда от угла места: 1 – R = 20 км; 2 - R = 40 км
дальность обнаружения снаряда
азимут
угол места
(34)
К траекторным параметрам относятся:
Средняя ошибка определения положения снаряда
Для исследования влияния траекторных параметров и технических характеристик локатора на ошибку определения положения снаряда проводилась серия статистических имитационных испытаний.
– координаты снаряда зафиксированные локатором;
– истинные значения координат снаряда;
Рисунок 12 – Зависимость ошибки определения положения снаряда от дальности его обнаружения: 1 – β = 90°; 2 – β = 0°
N – количество испытаний.

## Slide 17
17/22
2.2 Исследование зависимости ошибки определения координат снаряда
от траекторных параметров и технических характеристик локатора
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Зависимость ошибки определения положения снаряда
от технических характеристик локатора
Рисунок 14 – Зависимость ошибки определения положения снаряда от а) эффективной ширины спектра сигнала; б) отношения сигнал/шум; в) ширины диаграммы направленности антенны : 1 – R = 20 км; 2 – R = 40 км
эффективная ширина спектра сигнала радиолокационной станции
отношение сигнал/шум
ширина диаграммы направленности антенны по уровню половинной мощности
К техническим характеристикам локатора относятся:
а)
б)
в)

## Slide 18
18/22
2.3 Исследование погрешности решения обратной задачи
в зависимости от траекторных параметров и ошибок измерений
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Влияние параметров фиксации траектории локатором на погрешность решения обратной задачи
(35)
Ошибки определения положения точки выстрела по серии испытаний
– начальные координаты траектории снаряда, определяемой без учета ошибок измерений;
– начальные координаты траектории снаряда, определяемой с учетом ошибок измерений;
Рисунок 16 – Зависимость ошибки определения положения точки выстрела от ошибки определения положения снаряда
N – количество испытаний.
– средняя ошибка определения положения точки выстрела;
– среднеквадратическое отклонение положения точки выстрела;
Рисунок 15 – Зависимость ошибки определения положения точки выстрела от дальности его обнаружения: 1 – β = 90°; 2 – β = 0°

## Slide 19
19/22
2.3 Исследование погрешности решения обратной задачи
в зависимости от траекторных параметров и ошибок измерений
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Влияние параметров фиксации траектории локатором на погрешность решения обратной задачи
дальность обнаружения снаряда
продолжительность фиксации участка траектории снаряда
время начала фиксации участка траектории снаряда
интервал времени получения координат снаряда локатором
К траекторным параметрам относятся:
Рисунок 17 – Зависимость ошибки определения положения точки выстрела от а) продолжительности зафиксированного участка траектории; б) начала фиксации участка; в) интервала времени получения координат снаряда : 1 – R = 20 км; 2 – R = 40 км

## Slide 20
20/22
2.3 Исследование погрешности решения обратной задачи
в зависимости от траекторных параметров и ошибок измерений
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
Влияние технических параметров радиолокатора на точность решения обратной задачи
Рисунок 18 – Зависимость ошибки определения положения точки выстрела от а) эффективной ширины спектра сигнала; б) отношения сигнал/шум; в) ширины диаграммы направленности антенны : 1 – R = 20 км; 2 – R = 40 км
эффективная ширина спектра сигнала радиолокационной станции
отношение сигнал/шум
ширина диаграммы направленности антенны по уровню половинной мощности
К техническим характеристикам локатора относятся:
а)
б)
в)

## Slide 21
21/22
НИР “Разработка модели решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве”
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана математическая модель прямой задачи внешней баллистики в виде системы дифференциальных уравнений для описания движения неуправляемого снаряда в воз-душном пространстве с учетом геофизических и метеорологических условий.
Разработан и реализован алгоритм решения обратной задачи внешней баллистики для определения точки выстрела по зафиксированному участку траектории на основе численных методов интегрирования системы дифференциальных уравнений.
Разработан и реализован алгоритм решения обратной задачи внешней баллистики для классификации типов снарядов и определения точки выстрела по зафиксированному участку траектории на основе методов искусственного интеллекта.
Создан программный комплекс «Программный комплекс для решения прямой и обратной задачи движения снаряда в воздушном пространстве», в котором реализованы компоненты решения прямой и обратной задачи внешней баллистики, проведения имитационных статистических испытаний для исследования точности определения координат выстрела в зависимости от траекторных параметров и технических характеристик радиолокатора.
Проведены исследования точности алгоритма решения обратной задачи внешней баллистики в зависимости от траекторных параметров и ошибок измерений:
определены зависимости ошибки измерения координат от пара-метров фиксации снаряда на траектории: дальности обнаружения снаряда, азимута и угла места;
определены зависимости ошибки измерения координат от технических параметров радиолокатора: эффективной ширины спектра сигнала радиолокационной станции, соотношения отношения сигнал/шум, ширины диаграммы направленности антенны по уровню половинной мощности;
показано, что эффективная ширина спектра сигнала радиолокационной станции практически не влияет на ошибку определения координат выстрела;
показано, что изменение отношения сигнал/шум и ширины диаграммы направленности антенны по уровню половинной мощности оказывает значительное влияние на ошибку определения координат выстрела.

## Slide 22
Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
primat@istu.ru; тел. (3412) 77-60-55, доб. 6 298
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ