## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО “ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА”
Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»
Королев С.А., Нефедов Д.Г., Мансуров Р.Р.
Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы на основе математического моделирования и комплексной оптимизации
III Региональная школа-семинар молодых ученых, аспирантов и студентов «Липановские чтения»
13 - 14 июня 2024 г., Ижевск, Россия

## Slide 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»
Цель работы: Разработка математических моделей, вычислительных алгоритмов и программного обеспечения для решения задачи повышения дальности и точности стрельбы.
Задачи исследования:
Разработка комплексной модели внутренней и внешней баллистики;
Исследование способов увеличения дальности полета снаряда;
Разработка алгоритма оптимизации дальности полета снаряда с учетом условия устойчивости;
Разработка математических моделей и алгоритмов для решения задачи автономного наведения и корректировки стрельбы на основе искусственной нейронной сети;
Разработка программного обеспечения системы автономного наведения и корректировки стрельбы;
Разработка и реализация алгоритма решения обратной задачи внешней баллистики для определения точки выстрела по зафиксированному участку траектории;
Исследование точности алгоритма решения обратной задачи внешней баллистики в зависимости от траекторных параметров и ошибок измерений.

## Slide 3
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СНАРЯДА

## Slide 4
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ СТРЕЛЬБЫ СНАРЯДОМ
Рисунок 1 – Способы повышения дальности стрельбы
Способы повышения дальности стрельбы снарядом
Добавление дополнительного ускорителя
Реактивный двигатель
Поиск оптимального времени старта
Газогенератор
Оптимизация параметров горения
Оптимизация массы снаряда
Увеличение дульной скорости
Увеличение массы топлива
Оптимизация баллистических
условий стрельбы
Поиск оптимального угла наклона орудия
Обеспечение устойчивости снаряда
Уменьшение общей массы снаряда
Решение задачи оптимизации формы снаряда
Оптимизация параметров сопла
Решение задачи оптимизации
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 5
ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА В СТВОЛЕ ОРУДИЯ
Уравнение горения:
- до фазы распада пороховых элементов
или
- после распада пороховых элементов
Уравнения движения и перемещения снаряда:
Уравнение энергии:
Уравнение состояния:
Рисунок 2 – Схема задачи внутренней баллистики ствола
Дополнительные соотношения:
:
:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Математическая модель внутренней баллистики ствола включает в себя следующие уравнения1:
1 – Русяк И.Г., Липанов А.М., Ушаков В.М., Физические основы и газовая динамика горения порохов в артиллерийских системах. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. – 456с.
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 6
ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Скорость горения топлива:
Расчёт давления в камере сгорания:
Рисунок 3 – Схема расчета внутренней баллистики реактивного двигателя
Расход продуктов горения через сопло:
Сила тяги реактивного двигателя:
Параметры в выходном сечении сопла определяются с помощью
газодинамических функций:
Приведенная скорость определяется из решения нелинейного уравнения:
(8)
(13)
(9)
(10)
(11)
(12)
Математическая модель внутренней баллистики РДТТ включает в себя следующие уравнения:
Суммарный импульс тяги двигателя:
(14)
Основные допущения модели:
Горение топлива торцевое;
2. Давление в камере сгорания постоянно;
3. Топливо сгорает равномерно.
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 7
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ
Рисунок 4 – Движение снаряда по траектории
    Внешнебаллистические параметры снаряда определяются из решения следующих уравнений:
Координаты центра масс:
(15)
Угол наклона траектории:
(16)
Угол направления:
Скорость снаряда:
Аксиальная угловая скорость:
(17)
(18)
(19)
– коэффициенты составляющих аэродинамической силы по осям связанной системы координат (вычисляются по закону 1943г.)
Начальные условия при t = 0:
Изменение массы снаряда (за счёт сгорания топлива):
(20)
– начальная угловая скорость,
– дульная скорость,
– масса снаряда и угол наклона орудия задаются исходя из решения задачи оптимизации.
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 8
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ
Рисунок 5 – Сечение сопла с ребрами на внутренней поверхности
Рисунок 6 – Ребра на внутренней
поверхности сопла
(21)
Момент вращения двигателя:
Сила тяги реактивного двигателя c учетом доли тяги на вращение:
(22)
Основные параметрические характеристики сопла с ребрами на внутренней поверхности:
Характеристики | Значение
Высота ребер на внутренней поверхности сопла, h | 2,4 мм.
диаметр выходного сечения сопла, | 0,1 м.
Площадь выходного сечения сопла, | 0,00785 м²
Угол наклона ребер к оси снаряда, β | 15 градусов
Радиус расположения ребер сопла, | 0,05 м.
Доля тяги на вращательный момент, ν | 5%
Характеристики | Значение
Высота ребер на внутренней поверхности сопла, h | 2,4 мм.
 | 0,1 м.
 | 0,00785 м²
Угол наклона ребер к оси снаряда, β | 15 градусов
 | 0,05 м.
Доля тяги на вращательный момент, ν | 5%
Таблица 1 – Параметрические характеристики ребер
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 9
ОПТИМИЗАЦИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНО-РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
Постановка задачи максимизации дальности с учетом сохранения устойчивости на всей траектории:
(35)
Основные ограничения постановки задачи оптимизации:
– максимально возможная масса топлива,
– ограничение орудия,
– максимальная доля тяги на вращение,
– максимальное время полёта снаряда.
Дополнительные соотношения:
Рисунок 7 – Схема снаряда с соплом и ракетным двигателем
40 | 0 | 40 | 0,620
40 | 5,0 | 55,6 | 0,885
40 | 10,0 | 66,6 | 1,10
Таблица 2 – Массовые характеристики снаряда
для различной массы топлива
Обозначения:
D − дальность стрельбы; масса топлива;
Vд дульная скорость снаряда; угол наклона орудия;
время старта Р.Д.; доля тяги на вращательный момент;
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 10
МОДЕЛИРУЕМЫЙ СНАРЯД
Таблица – 7. Моделируемый ОФ снаряд
Параметр | Обозначение | Размерность | Значение
Масса | mΣ | кг | 46
Дульная скорость | vд | м/с | 945
Длина | lΣ | мм | 660
Таблица 6 – Моделируемый АРС снаряд
Параметр | Обозначение | Размерность | Значение
Масса | mΣ | кг | 55,6
Дульная скорость | vд | м/с | 851
Длина | lΣ | мм | 885
Рисунок 8 – Траектория полёта снаряда:
1 – осколочно-фугасный снаряд, 2 – активно-реактивный снаряда.
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 11
ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ НА ТРАЕКТОРИИ
Условия устойчивости снаряда на траектории:
Рисунок 10 – Изменение условия устойчивости при раскручивающимся двигателе
Рисунок 9 – Изменение угловой скорости при раскручивающимся двигателе
Критерий устойчивости:
- коэффициент
гироскопического момента
- коэффициент
аэродинамического момента
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 12
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ
Рисунок – 11 Зависимость начальной скорости от массы снаряда
Рисунок 12 – Зависимость дальности от массы топлива
Таблица – 8. Изменение начальной скорости в зависимости от массы
mΣ, кг | 0 | 5 | 10
D, м | 28500 | 37923 | 59208
vд, м/с | 945 | 851 | 800
Таблица – 9. Зависимость дальности от массы топлива
mΣ, кг | 40 | 55,6 | 66,7
vд, м/с | 983 | 851 | 776
u1, м3/Н·с | 5,9e-10 | 6,4e-10 | 7,7e-10
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 13
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ АКТИВНО – РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
Рисунок – 13 График траектории полёта снаряда при различных параметрах
 | 41 | 20 | 22 | 5
 | 58 | 63 | 58 | 48
 | 34813 | 36982 | 37923 | 35798
Таблица – 10. Оптимальные характеристики для задачи оптимизации
mT, кг | vд, м/с | θ0, град | tс, сек | ν
5 | 885 | 58 | 22 | 0,05
Таблица – 11. Дальность стрельбы при различных параметрах
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 14
2. Разработка системы наведения и корректировки стрельбы

## Slide 15
Рисунок 14 – Функциональная схема интеллектуальной системы управления стрельбой
Объекты моделирования
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 16
Постановка обратной задачи внешней баллистики
Рисунок 15 – Схема решения обратной задачи
в геодезической (а) и стартовой (б) системах координат
Обратная задача:
(4)
координаты установки;
координаты цели;
б)
а)
(5)
направление стрельбы;
угол стрельбы;
вектор характеристик снаряда
и параметров атмосферы.
Прямая задача:
координаты падения снаряда;
время полета снаряда.
Постановка обратной задачи внешней баллистики
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 17
Постановка задачи корректировки стрельбы
Рисунок 16 – Схема решения задачи корректировки стрельбы
(6)
координаты цели;
– отклонение от цели;
поправка по направлению стрельбы;
поправка по углу стрельбы;
вектор характеристик снаряда
и параметров атмосферы.
координаты падения снаряда;
– дальность стрельбы
Постановка задачи корректировки стрельбы
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 18
Алгоритм решения обратной задачи на основе нейронной сети
Вход и выход нейронной сети:
задача наведения на цель
задача корректировки стрельбы
масса снаряда;
начальная скорость;
угол стрельбы;
направление стрельбы;
направление ветра;
скорость ветра.
координаты падения снаряда;
время полета снаряда.
(7)
Таблица баллистических данных:
Метод решения задач внешней баллистики
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 19
Алгоритм решения обратной задачи на основе нейронной сети
Рисунок 5 – Архитектура нейронной сети
Нейронная сеть была смоделирована с помощью библиотеки Keras на языке программирования Python.
Нейронная сеть: 3 слоя по 32 нейрона.
Обучающая выборка: 5000 эксп.
Схождение: 1000 итераций.
Ошибка аппроксимации: 0,135° (0,3%).
Рисунок 6 – График сходимости процесса обучения нейронной сети
Метод решения задач внешней баллистики
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 20
Методика статистического моделирования рассеивания снарядов
Рисунок 8 – Схема решения задачи рассеивания
x
z
Rx
Rz
0
Характеристики рассеивания:
(8)
Рисунок 7 – Эллипс рассеивания
Факторы, влияющие на рассеивание снарядов:
- баллистические условия:
m, V0, c, ц, …
- метеорологические условия:
p, T, w, w, …
Размеры эллипса рассеивания:
(9)
- дальность стрельбы
Определение характеристик рассеивания снарядов
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 21
Рисунок 9 – Структурная схема интеллектуальной системы управления стрельбой
Программная реализация
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 22
Рисунок 10 – Блок-схема алгоритма решения задачи автономного наведения и корректировки стрельбы
Программная реализация
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 23
Рисунок 12 – Результаты моделирования наведения и корректировки стрельбы: а) эксперимент 1, б) эксперимент 2
1) Корректировка стрельбы при отклонении баллистических и метеорологических данных
Модель:
V0 = 30.0 м/с, w = 0, w = 0°
Эксперимент 1:
V0 = 31.0 м/с, w = 3.0 м/с, w = 90°
Эксперимент 2:
V0 = 33.0 м/с, w = 3.0 м/с, w = 90°
б)
а)
Мишень 1
Мишень 1
снаряд 1
снаряд 1
снаряд 2
снаряд 2
снаряд 3
Результаты исследований
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 24
Рисунок 13 – Результаты моделирования наведения и корректировки при стрельбе по нескольким целям
2) Корректировка при стрельбе по нескольким целям
Модель:
V0 = 30.0 м/с, w = 0, w = 0°
Эксперимент:
V0 = 32.0 м/с, w = 3.0 м/с, w = 90°
Координаты мишеней (x, z) м:
Мишень 1 – (30.0, 5.0), Мишень 2 – (32.0, -5.0), Мишень 3 – (23.0, 3.0), Мишень 4 – (25.0, -3.0)
снаряд 2
снаряд 1
снаряд 3
снаряд 4
снаряд 5
снаряд 6
Мишень 1
Мишень 2
Мишень 3
Мишень 4
Результаты исследований
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 25
Рисунок 14 – Результаты моделирования наведения и корректировки с учетом рассеивания снарядов
3) Корректировка стрельбы с учетом рассеивания
Модель:
V0 = 30.0 м/с, w = 0, w = 0°
Эксперимент:
V0 = 32.0 м/с, w = 3.0 м/с, w = 90°
Размеры эллипса рассеивания:
Мишень 1
снаряд 1
снаряд 2
снаряд 9
снаряд 4
снаряд 6
снаряд 7
Результаты исследований
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 26
3. Математическая модель и алгоритм решения прямой и обратной задач движения снаряда в воздушном пространстве

## Slide 27
Алгоритм генерации данных траекторных измерений в зависимости от параметров локатора
Зависимость ошибок измерений координат от параметров локатора
Рисунок 3 – Проекция случайной траектории снаряда на плоскость
(7)
(8)
(9)
(10)
Рисунок 2 – Системы координат локатора: декартова Oxyz и сферическая ORαβ
Среднеквадратическое отклонение (СКО) измерения дальности до цели
СКО угловых координат
Диапазон изменения параметров локатора:
– эффективная ширина спектра сигнала
– отношение сигнал/шум
– ширина диаграммы направленности антенны
Стандартные значения параметров локатора
В результате формируется множество точек
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 28
Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Алгоритм решения обратной задачи с помощью численных методов
Рисунок 4 – Земная и стартовая
системы координат
(11)
(12)
1. Предварительная оценка дирекционного угла цели и преобразование системы координат
координаты снаряда, определяемые локатором, в фиксированные моменты времени
предварительная оценка дирекционного угла
преобразование системы координат
(13)
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 29
Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Алгоритм решения обратной задачи
(14)
2. Построение аппроксимирующих полиномов данных измерений координат снаряда и определение траекторных параметров
аппроксимационные зависимости для измеренных координат и пути
коэффициенты аппроксимации, определяемые с помощью МНК.
(15)
Рисунок 5 – Аппроксимация данных измерений полиномом: а) отклонение по координате; б) угол наклона траектории
а)
б)
зависимости для скорости и траекторных углов
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 30
Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Алгоритм решения обратной задачи с помощью численных методов
(16)
3. Расчет баллистического коэффициента и определение типа снаряда
баллистический коэффициент
(18)
интегрируя уравнение (17) на зафиксированной части траектории получим
баллистический коэффициент определяется из уравнения изменения скорости
(17)
4. Обратный и прямой расчет траектории от начала зафиксированного участка траектории до точки выстрела с уточнением траекторных параметров и координат точки выстрела
(20)
для расчета обратной траектории производится численное интегрирование уравнений движения с отрицательным шагом (– τ)
(19)
(21)
минимизация отклонений расчетной траектории от точек, зафиксированных локатором
(22)
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 31
Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Алгоритм решения обратной задачи с использованием методов искусственного интеллекта
1. Предобработка исходных данных
зафиксированные координаты снаряда в декартовой системе координат локатора
(23)
проводим аппроксимацию исходных данных полиномами степени m
(24)
моменты времени фиксирования координат снаряда локатором,
координаты снаряда в декартовой системе координат локатора.
сглаженные координаты снаряда в декартовой системе координат локатора.
2. Подготовка данных для восстановления траектории
оценка дирекционного угла
(25)
проекция точек зафиксированной части траектории на плоскость стрельбы
(26)
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 32
Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Алгоритм решения обратной задачи с использованием методов искусственного интеллекта
3. Классификация типа снаряда с использованием нейронной сети глубокого обучения
добавим сведения о компонентах скорости ветра в стартовой системе координат
С использованием нейронной сети глубокого обучения решаем задачу классификации типа снаряда.
На вход нейронной сети будем подавать
На выходе необходимо определить тип снаряда:
Нормализация выполняется по формуле:
Номер | Тип слоя | Размер выходного слоя | Число оцениваемых параметров
0 | Input | (n, 5) | 0
1 | Conv1D | (n, 128) | 1280
2 | Conv1D | (n, 64) | 24640
3 | Conv1D | (n, 32) | 6176
4 | Flatten | (320) | 0
5 | Dense | (32) | 10272
6 | Dense | (20) | 242
Таблица 1 – Структура сверточной нейронной сети
Количество точек входного слоя задавалось равным 10, а выходного слоя – 20 (по количеству типов снарядов).
Общее число оцениваемых параметров нейронной сети: 43 094.
(27)
(28)
(29)
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 33
Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Алгоритм решения обратной задачи с использованием методов искусственного интеллекта
4. Восстановление траектории движения снаряда
Нейронная сеть глубокого обучения для восстановления полной траектории по траекторным измерениям
(30)
(31)
На вход нейронной сети будем подавать
На выходе необходимо получить полную траекторию в стартовой системе координат:
Таблица 2 – Структура сверточной нейронной сети
Номер | Тип слоя | Размер выходного слоя | Число оцениваемых параметров
0 | Input | (n, 5) | 0
1 | Conv1D | (n, 128) | 1280
2 | Conv1D | (n, 64) | 24640
3 | Conv1D_tr | (n, 64) | 12325
4 | Conv1D_tr | (n, N) | 21230
5 | Reshape | (N, n) | 0
6 | Conv1D_tr | (N, 4) | 124
7 | Output | (N, 4) | 0
Количество точек входного слоя задавалось равным n = 10, а выходного слоя – N = 128.
Общее число оцениваемых параметров нейронной сети: 59 626.
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 34
Алгоритм решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Алгоритм решения обратной задачи с использованием методов искусственного интеллекта
5. Определение координат точки выстрела в системе координат локатора и СКО модели
Рисунок 6 – Проекция траектории на плоскость Оxz
уточняем дирекционный угол из решения оптимизационной задачи
(32)
определяем точку выстрела
выполняем расчет до тех пор пока не выполнится условие
(33)
В качестве точки выстрела примем:

## Slide 35
Результаты решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Результаты решения задачи классификации типа снаряда
Исходные данные были получены в результате моделирования траектории 20 снарядов:
с начальными углами стрельбы от 0 до максимально возможных значений угла стрельбы;
  направление ветра от 0º до 360 º с шагом 20º;
скорость ветра от 0 до 20 м/с.
Таблица 3 – Матрица ошибок классификации снарядов на тестовой выборке (без учета погрешности)
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 - 3ОФ15 - 100mm | 916 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 - 3ОФ34 - 120mm |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 
2 - 3ОФ43 - 203mm |  |  | 1483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 
3 - 3ОФ49 - 120mm |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 - 3ОФ56 - 122mm |  |  |  |  | 1051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 - 3ОФ64 - 152mm |  |  |  |  |  | 1443 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 - 53-Ф-864 - 240mm |  |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 - Dm11 - 120mm |  |  |  |  |  |  |  | 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 - HE-L31 - 105mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 - M106 - 203mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 - M107 - 155mm |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1368 | 4 |  | 25 |  |  |  |  |  | 
11 - M483 - 155mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 1338 |  | 3 |  |  |  |  |  | 
12 - M549 - 155mm |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1413 |  |  |  |  |  |  | 
13 - M795 - 155mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 | 8 |  | 1284 |  |  |  |  |  | 
14 - M933 - 120mm |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 
15 - PR-14 - 120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  | 
16 - ОФ-26 - 125mm |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  | 
17 - ОФ-482М - 130mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1673 |  | 1
18 - ОФ-843Б - 120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 | 
19 - ОФ29 - 152mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589
Точность модели составила 98% на обучающей и тестовой выборках.
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 36
Результаты решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Результаты решения задачи классификации типа снаряда
Таблица 4 – Матрица ошибок классификации снарядов на тестовой выборке ( )
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 - 3ОФ15 - 100mm | 489 |  |  | 216 | 2 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 - 3ОФ34 - 120mm |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  | 195 |  | 18 | 
2 - 3ОФ43 - 203mm |  |  | 1097 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 207 | 1 |  |  |  | 115 |  | 80
3 - 3ОФ49 - 120mm | 180 |  |  | 606 | 1 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 - 3ОФ56 - 122mm | 3 |  |  |  | 971 |  |  | 42 | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 - 3ОФ64 - 152mm |  |  |  |  |  | 1055 |  |  | 2 |  | 176 | 179 | 2 | 29 |  |  |  |  |  | 6
6 - 53-Ф-864 - 240mm | 1 |  |  | 5 |  |  | 611 | 11 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 
7 - Dm11 - 120mm | 92 |  |  | 38 | 2 |  | 3 | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 - HE-L31 - 105mm |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1086 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 - M106 - 203mm |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 73 | 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 - M107 - 155mm |  |  | 3 |  |  | 122 |  |  | 1 |  | 739 | 255 | 2 | 270 |  |  |  |  |  | 7
11 - M483 - 155mm |  |  | 8 |  |  | 136 |  |  |  |  | 424 | 415 | 21 | 369 |  |  |  | 2 |  | 50
12 - M549 - 155mm |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1 | 887 | 7 |  |  |  | 20 |  | 190
13 - M795 - 155mm |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 408 | 152 | 39 | 672 |  |  |  | 2 |  | 89
14 - M933 - 120mm |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  | 73 |  | 21 | 
15 - PR-14 - 120mm |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 508 |  |  | 2 | 
16 - ОФ-26 - 125mm |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  | 214 |  | 14 | 
17 - ОФ-482М - 130mm |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 42 | 5 |  |  |  | 1247 |  | 280
18 - ОФ-843Б - 120mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 17 | 11 |  | 459 | 
19 - ОФ29 - 152mm |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 76 | 16 |  |  |  | 173 |  | 1220
Точность модели составила 68% на обучающей и тестовой выборках.
Рисунок 7 – Точность классификации снаряда в зависимости от σ
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 37
Результаты решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Результаты решения задачи восстановления траектории
Исходные данные:
в качестве входных данных выбирались все участки траекторий длиной 20 с и шагом 2 с;
  каждому входному данному соответствует исходная траектория с шагом дискретизации 1 с.
Рисунок 8 – Пример зафиксированного участка траектории
В обучающий набор входило 2650 наблюдений, которые были разделены на независимую обучающую и тестовую выборки объемами, 1325 и 1325 соответственно.
Обучение нейронной проходило до 10 000 итераций. Выбиралась наилучшая модель в контрольной выборке.
Рисунок 9 – Результаты восстановления траектории: а) исходная и восстановленная траектории; б) ошибка аппроксимации
а)
б)
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 38
Результаты решения обратной задачи определения координат точки выстрела по участку траектории
Определение точки выстрела и СКО модели
Исходные данные:
установим точку старта
дирекционный угол
Рисунок 11 – Зависимость разброса восстановленных точек выстрела от ошибок измерения траекторий σ
Рисунок 10 – Распределение точек выстрела : а) σ = 5 м; б) σ = 20 м
Результаты решения задачи:
а)
б)
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 39
Зависимость ошибки определения координат снаряда от траекторных параметров и технических характеристик локатора
Зависимость ошибки определения положения снаряда
от траекторных параметров
Рисунок 13 – Зависимость ошибки определения положения снаряда от угла места: 1 – R = 20 км; 2 - R = 40 км
дальность обнаружения снаряда
азимут
угол места
(34)
К траекторным параметрам относятся:
Средняя ошибка определения положения снаряда
Для исследования влияния траекторных параметров и технических характеристик локатора на ошибку определения положения снаряда проводилась серия статистических имитационных испытаний.
– координаты снаряда зафиксированные локатором;
– истинные значения координат снаряда;
Рисунок 12 – Зависимость ошибки определения положения снаряда от дальности его обнаружения: 1 – β = 90°; 2 – β = 0°
N – количество испытаний.
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 40
Зависимость ошибки определения координат снаряда от траекторных параметров и технических характеристик локатора
Зависимость ошибки определения положения снаряда
от технических характеристик локатора
Рисунок 14 – Зависимость ошибки определения положения снаряда от а) эффективной ширины спектра сигнала; б) отношения сигнал/шум; в) ширины диаграммы направленности антенны : 1 – R = 20 км; 2 – R = 40 км
эффективная ширина спектра сигнала радиолокационной станции
отношение сигнал/шум
ширина диаграммы направленности антенны по уровню половинной мощности
К техническим характеристикам локатора относятся:
а)
б)
в)
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 41
Исследование погрешности решения обратной задачи в зависимости от траекторных параметров и ошибок измерений
Влияние параметров фиксации траектории локатором на погрешность решения обратной задачи
(35)
Ошибки определения положения точки выстрела по серии испытаний
– начальные координаты траектории снаряда, определяемой без учета ошибок измерений;
– начальные координаты траектории снаряда, определяемой с учетом ошибок измерений;
Рисунок 16 – Зависимость ошибки определения положения точки выстрела от ошибки определения положения снаряда
N – количество испытаний.
– средняя ошибка определения положения точки выстрела;
– среднеквадратическое отклонение положения точки выстрела;
Рисунок 15 – Зависимость ошибки определения положения точки выстрела от дальности его обнаружения: 1 – β = 90°; 2 – β = 0°
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 42
Исследование погрешности решения обратной задачи в зависимости от траекторных параметров и ошибок измерений
Влияние параметров фиксации траектории локатором на погрешность решения обратной задачи
дальность обнаружения снаряда
продолжительность фиксации участка траектории снаряда
время начала фиксации участка траектории снаряда
интервал времени получения координат снаряда локатором
К траекторным параметрам относятся:
Рисунок 17 – Зависимость ошибки определения положения точки выстрела от а) продолжительности зафиксированного участка траектории; б) начала фиксации участка; в) интервала времени получения координат снаряда : 1 – R = 20 км; 2 – R = 40 км
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 43
Исследование погрешности решения обратной задачи в зависимости от траекторных параметров и ошибок измерений
Влияние технических параметров радиолокатора на точность решения обратной задачи
Рисунок 18 – Зависимость ошибки определения положения точки выстрела от а) эффективной ширины спектра сигнала; б) отношения сигнал/шум; в) ширины диаграммы направленности антенны : 1 – R = 20 км; 2 – R = 40 км
эффективная ширина спектра сигнала радиолокационной станции
отношение сигнал/шум
ширина диаграммы направленности антенны по уровню половинной мощности
К техническим характеристикам локатора относятся:
а)
б)
в)
12/20
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»

## Slide 44
Исследована конструкция активно-реактивного снаряда калибра 152 мм. Решена задача внутренней баллистики, найдена начальная скорость V0 = 885 м/с и оптимальные характеристики твердотопливного реактивного двигателя.
Решена задача оптимизации дальности полета снаряда При решении задачи внешней баллистики удалось установить, что при использовании реактивного двигателя с массой топлива 5 кг оптимальный угол наклона орудия равен 58 градусам, оптимальное время старта реактивного двигателя 22 с. При данных параметрах максимальная дальность полёта снаряда составила 37,9 км, что на 40% больше по сравнению со штатным 152-мм осколочно-фугасным снарядом (28,5 км).
Разработаны математические модели и алгоритмы решения задачи автономного наведения и корректировки стрельбы на основе искусственной нейронной сети.
Разработано программное обеспечение системы автономного наведения и корректировки стрельбы. Проведено тестирование программного обеспечения путем симуляции данных в программе и экспериментальной отработки на рабочем макете баллистической установки.
Разработан и реализован алгоритм решения обратной задачи внешней баллистики для определения точки выстрела по зафиксированному участку траектории на основе численных методов интегрирования системы дифференциальных уравнений.
Проведены исследования точности алгоритма решения обратной задачи внешней баллистики в зависимости от траекторных параметров и ошибок измерений.
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы...»
12/20
ОСНОВНЫЕ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## Slide 45
Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
primat@istu.ru; тел. (3412) 77-60-55, доб. 6 298
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ