## Slide 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА»
НИР «Разработка математического, алгоритмического и программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы самонаводящейся метаемой установки в составе интеллектуальной системы управления стрельбой»
(заказчик ООО «НПО «Дельта»)
Руководитель НИР
зав. кафедрой ПМиИТ, д.т.н., профессор И.Г. Русяк
Исполнители НИР
профессор кафедры ПМиИТ, д.т.н. С.А. Королев
доцент кафедры ПМиИТ, к.т.н. Д.Г. Нефедов
Ижевск – 2024

## Slide 2
Создание алгоритмов автоматического наведения и корректировки стрельбы на основе интеллектуального анализа данных, получаемых от средств регистрации положения цели и отклонений снарядов от цели.
Цель НИР:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НИР
Разработка математической модели и алгоритма решения прямой задачи внешней баллистики для построения базы данных вычислительных экспериментов и обучения нейронной сети;
Разработка математической модели и алгоритма решения задач наведения на цель и корректировки стрельбы (обратной задачи внешней баллистики) на основе искусственной нейронной сети;
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы;
Интеграция программного обеспечения в интеллектуальную систему управления стрельбой;
Тестирование программного обеспечения путем симуляции данных в программе и экспериментальная отработка на рабочем макете баллистической установки.
Задачи исследования:
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
2/16

## Slide 3
Рисунок 1 – Функциональная схема интеллектуальной системы управления стрельбой
Объекты моделирования
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
3/16

## Slide 4
Рисунок 2 – Стартовая (Oxyz) и траекторная (Oxkykzk) системы координат
Координаты центра масс снаряда:
(1)
Уравнения движения центра масс снаряда
Уравнения движения
в траекторной системе координат:
(2)
(3)
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
4/16
1.1 Постановка прямой задачи внешней баллистики снаряда

## Slide 5
Постановка обратной задачи внешней баллистики
Рисунок 3 – Схема решения обратной задачи
в геодезической (а) и стартовой (б) системах координат
Обратная задача:
(4)
координаты установки;
координаты цели;
б)
а)
(5)
направление стрельбы;
угол стрельбы;
вектор характеристик снаряда
и параметров атмосферы.
Прямая задача:
координаты падения снаряда;
время полета снаряда.
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
5/16
1.2 Постановка обратной задачи внешней баллистики

## Slide 6
Постановка задачи корректировки стрельбы
Рисунок 4 – Схема решения задачи корректировки стрельбы
(6)
координаты цели;
– отклонение от цели;
поправка по направлению стрельбы;
поправка по углу стрельбы;
вектор характеристик снаряда
и параметров атмосферы.
координаты падения снаряда;
– дальность стрельбы
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
6/16
1.3 Постановка задачи корректировки стрельбы

## Slide 7
Алгоритм решения обратной задачи на основе нейронной сети
Вход и выход нейронной сети:
задача наведения на цель
задача корректировки стрельбы
масса снаряда;
начальная скорость;
угол стрельбы;
направление стрельбы;
направление ветра;
скорость ветра.
координаты падения снаряда;
время полета снаряда.
(7)
Таблица баллистических данных:
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
7/16
2 Метод решения задач внешней баллистики

## Slide 8
Алгоритм решения обратной задачи на основе нейронной сети
Рисунок 5 – Архитектура нейронной сети
Нейронная сеть была смоделирована с помощью библиотеки Keras на языке программирования Python.
Нейронная сеть: 3 слоя по 32 нейрона.
Обучающая выборка: 5000 эксп.
Схождение: 1000 итераций.
Ошибка аппроксимации: 0,135° (0,3%).
Рисунок 6 – График сходимости процесса обучения нейронной сети
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
8/16
2 Метод решения задач внешней баллистики

## Slide 9
Методика статистического моделирования рассеивания снарядов
Рисунок 8 – Схема решения задачи рассеивания
x
z
Rx
Rz
0
Характеристики рассеивания:
(8)
Рисунок 7 – Эллипс рассеивания
Факторы, влияющие на рассеивание снарядов:
- баллистические условия:
m, V0, c, ц, …
- метеорологические условия:
p, T, w, w, …
Размеры эллипса рассеивания:
(9)
- дальность стрельбы
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
9/16
3 Определение характеристик рассеивания снарядов

## Slide 10
Рисунок 9 – Структурная схема интеллектуальной системы управления стрельбой
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
10/16
4 Программная реализация

## Slide 11
Рисунок 10 – Блок-схема алгоритма решения задачи автономного наведения и корректировки стрельбы
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
11/16
4 Программная реализация

## Slide 12
Рисунок 11 – Программное обеспечение системы наведения и корректировки стрельбы
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
12/16
4 Программная реализация

## Slide 13
Рисунок 12 – Результаты моделирования наведения и корректировки стрельбы: а) эксперимент 1, б) эксперимент 2
1) Корректировка стрельбы при отклонении баллистических и метеорологических данных
Модель:
V0 = 30.0 м/с, w = 0, w = 0°
Эксперимент 1:
V0 = 31.0 м/с, w = 3.0 м/с, w = 90°
Эксперимент 2:
V0 = 33.0 м/с, w = 3.0 м/с, w = 90°
б)
а)
Мишень 1
Мишень 1
снаряд 1
снаряд 1
снаряд 2
снаряд 2
снаряд 3
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
13/16
5 Результаты исследований

## Slide 14
Рисунок 13 – Результаты моделирования наведения и корректировки при стрельбе по нескольким целям
2) Корректировка при стрельбе по нескольким целям
Модель:
V0 = 30.0 м/с, w = 0, w = 0°
Эксперимент:
V0 = 32.0 м/с, w = 3.0 м/с, w = 90°
Координаты мишеней (x, z) м:
Мишень 1 – (30.0, 5.0), Мишень 2 – (32.0, -5.0), Мишень 3 – (23.0, 3.0), Мишень 4 – (25.0, -3.0)
снаряд 2
снаряд 1
снаряд 3
снаряд 4
снаряд 5
снаряд 6
Мишень 1
Мишень 2
Мишень 3
Мишень 4
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
14/16
5 Результаты исследований

## Slide 15
Рисунок 14 – Результаты моделирования наведения и корректировки с учетом рассеивания снарядов
3) Корректировка стрельбы с учетом рассеивания
Модель:
V0 = 30.0 м/с, w = 0, w = 0°
Эксперимент:
V0 = 32.0 м/с, w = 3.0 м/с, w = 90°
Размеры эллипса рассеивания:
Мишень 1
снаряд 1
снаряд 2
снаряд 9
снаряд 4
снаряд 6
снаряд 7
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы
15/16
5 Результаты исследований

## Slide 16
Разработаны математические модели и алгоритмы решения задачи автономного наведения и корректировки стрельбы на основе искусственной нейронной сети.
Разработано программное обеспечение системы автономного наведения и корректировки стрельбы. Интеграция программного обеспечения в интеллектуальную систему управления стрельбой.
Основными возможностями разработанного программного обеспечения является:
наведение и корректировка стрельбы при отклонении модельных и фактических баллистических и метеорологических данных;
наведение и корректировка при стрельбе по нескольким целям;
наведение и корректировка стрельбы с учетом рассеивания снарядов.
Проведено тестирование программного обеспечения путем симуляции данных в программе и экспериментальной отработки на рабочем макете баллистической установки.
Преимущества при использовании интеллектуальной системы управления стрельбой:
высокая оперативность (автоматизация процессов наведения и корректировки стрельбы);
высокая надежность (исключает возможные ошибки связанные с человеческим фактором);
высокая точность (применение интеллектуальных методов анализа данных).
Выводы
16/16
Разработка программного обеспечения системы наведения и корректировки стрельбы

## Slide 17
Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
primat@istu.ru; тел. (3412) 77-60-55, доб. 6 298
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ