## Slide 1: Министерство науки и высшего образования российской федерации ФГБОУ ВО «ИЖГТУ имени М.Т. Калашникова» Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии Мансуров Рустам Ренатович «ПОВЫШЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ СТРЕЛЬБЫ АКТИВНО-РЕАКТИВНЫМ СНАРЯДОМ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ»
II школа-семинар молодых ученых и студентов «Липановские чтения»
14 – 16 июня, 2023г.
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия

## Slide 2
СРАВНЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ СНАРЯДОВ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
Орудия, страна | Тип снаряда | Модель снаряда | Масса снаряда, кг | Начальная скорость, м/с | Длина снаряда, мм | Дальность стрельбы, км
2а36, Россия | Осколочно -фугасный | 3ОФ29 | 46 | 945 | 660 | 28,5
 | Активно-реактивный | 3ОФ30 | 44,63 | 939 | 740 | 33,1
М777, США | Осколочно-фугасный | М795 | 46,70 | 830 | 838 | 23,5
 | Активно-реактивный | M982 Excalibur | 48,00 | 800 | 996 | 40
CAESAR, Франция | Осколочно-фугасный | ERFB | 44 | 950 | 980 | 32
 | Активно-реактивный | V-LAP | 48,34 | 930 | 985 | 54
Таблица – 1. Характеристики снарядов
Рисунок – 1. «Краснополь»
Рисунок – 2. М982 «Excalibur»
Рисунок – 3. «V-LAP»

## Slide 3
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ СТРЕЛЬБЫ СНАРЯДОМ
Рисунок 4 – Способы повышения дальности стрельбы
Способы повышения дальности стрельбы снарядом
Добавление дополнительного ускорителя
Реактивный двигатель
Поиск оптимального времени старта
Газогенератор
Оптимизация параметров горения
Оптимизация массы снаряда
Увеличение дульной скорости
Увеличение массы топлива
Оптимизация баллистических
условий стрельбы
Поиск оптимального угла наклона орудия
Обеспечение устойчивости снаряда
Уменьшение общей массы снаряда
Увеличение длины камеры сгорания
Оптимизация параметров сопла
Решение задачи оптимизации

## Slide 4
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ В СТВОЛЕ ОРУДИЯ
Уравнение горения:
- до фазы распада пороховых элементов
или
- после распада пороховых элементов
Уравнения движения и перемещения снаряда:
Уравнение энергии:
Уравнение состояния:
Рисунок 5 – Схема задачи внутренней баллистики ствола
Дополнительные соотношения:
:
:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Математическая модель внутренней баллистики ствола включает в себя следующие уравнения1:
1 - Физические основы и газовая динамика горения порохов в артиллерийских системах М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. 456 с

## Slide 5
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ РДТТ
Скорость горения топлива:
Расчёт давления в камере сгорания:
Рисунок 6 – Схема расчета внутренней баллистики реактивного двигателя
Расход продуктов горения через сопло:
Сила тяги реактивного двигателя:
Параметры в выходном сечении сопла определяются с помощью
газодинамических функций:
Приведенная скорость определяется из решения нелинейного уравнения:
(8)
(13)
(9)
(10)
(11)
(12)
Математическая модель внутренней баллистики РДТТ включает в себя следующие уравнения:
Суммарный импульс тяги двигателя:
(14)
Основные допущения модели:
Горение топлива торцевое;
2. Давление в камере сгорания постоянно;
3. Топливо сгорает равномерно.

## Slide 6
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
ХАРАКТЕРИСТИ РЕБЕР НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СОПЛА
Рисунок 7 – Сечение сопла с ребрами на внутренней поверхности
Рисунок 8 – Ребра на внутренней
поверхности сопла
(15)
Момент вращения двигателя:
Сила тяги реактивного двигателя c учетом доли тяги на вращение:
(16)
Основные параметрические характеристики сопла с ребрами на внутренней поверхности:
Характеристики | Значение
Высота ребер на внутренней поверхности сопла, h | 2,4 мм.
диаметр выходного сечения сопла, | 0,1 м.
Площадь выходного сечения сопла, | 0,00785 м²
Угол наклона ребер к оси снаряда, β | 15 градусов
Радиус расположения ребер сопла, | 0,05 м.
Доля тяги на вращательный момент, ν | 5%
Характеристики | Значение
Высота ребер на внутренней поверхности сопла, h | 2,4 мм.
 | 0,1 м.
 | 0,00785 м²
Угол наклона ребер к оси снаряда, β | 15 градусов
 | 0,05 м.
Доля тяги на вращательный момент, ν | 5%
Таблица – 2. Параметрические характеристики ребер

## Slide 7
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ АКТИВНО-РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
– масса камеры сгорания РД;
– масса топливного заряда;
– масса соплового блока;
– масса заглушки сопла.
Общая масса снаряда:
– масса снаряда;
– длина камеры подбирается под массу топливного заряда;
– длина сопла определяется из условия , где
– длина снаряда без дополнительного ускорителя;
Аксиальный момент для осесимметричного снаряда:
– момент инерции соплового блока.
Экваториальный момент:
– момент инерции камеры;
– момент инерции снаряда;
Рисунок 9 – Схема активно – реактивного снаряда
Коэффициент аэродинамического опрокидывающего момента:
Общая длина снаряда:

## Slide 8
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
МЕТОДИКА РАСЧЁТА ТРАЕКТОРИИ СНАРЯДОВ
Рисунок 10 – Траектория снаряда
    Внешнебаллистические параметры снаряда определяются из решения следующих уравнений:
Координаты центра масс:
(17)
Угол наклона траектории:
(18)
Угол направления:
Скорость снаряда:
Аксиальная угловая скорость:
(19)
(20)
(21)
– коэффициенты составляющих аэродинамической силы по осям связанной системы координат (вычисляются по закону 1943г.)
Начальные условия при t = 0:
Изменение массы снаряда (за счёт сгорания топлива):
(22)
– начальная угловая скорость,
– дульная скорость,
– масса снаряда и угол наклона орудия задаются исходя из решения задачи оптимизации.

## Slide 9
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ АКТИВНО-РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
Постановка задачи максимизации дальности с учетом сохранения устойчивости на всей траектории:
(23)
Основные ограничения постановки задачи оптимизации:
– максимально возможная масса топлива,
– ограничение орудия,
– максимальная доля тяги на вращение,
– максимальное время полёта снаряда.
Дополнительные соотношения:
Рисунок 11 – Схема снаряда с соплом и ракетным двигателем
40 | 0 | 40 | 0,620
40 | 5,0 | 55,6 | 0,885
40 | 10,0 | 66,6 | 1,10
Таблица 3 – Массовые характеристики снаряда для различной массы топлива
Обозначения:
D − дальность стрельбы; масса топлива;
vд − дульная скорость снаряда; угол наклона орудия;
время старта Р.Д.; доля тяги на вращательный момент;

## Slide 10
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
МОДЕЛИРУЕМОЕ ОРУДИЕ
Таблица – 5. Характеристики пороха для орудия 2а36
Параметр | Обозначение | Размерность | Значение
Масса пороха | ω | 19 | кг
Число каналов в пороховом элементе | n | - | 7
Максимальное давление | pмакс | МПа | 340
Плотность порохового элемента | δ | кг/м3 | 1520
Длина порохового элемента | L0 | м | 0,019
Внешний диаметр порохового элемента | D0 | м | 0,0115
Диаметр канала порохового элемента | d0 | м | 0,0009
Толщина горящего свода | 2e1 | м | 0,0022
Таблица – 4. Характеристики орудия 2а36
Параметр | Обозначение | Размерность | Значение
Длина ствола | Lст | м | 7,562
Длина каморы | Lкм | м | 1,015
Диаметр каморы | Dкм | м | 0,214
Рисунок 12 – 152-мм пушка 2а36

## Slide 11
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
МОДЕЛИРУЕМЫЙ СНАРЯД
Таблица – 7. Моделируемый ОФ снаряд
Параметр | Обозначение | Размерность | Значение
Масса | mΣ | кг | 46
Дульная скорость | vд | м/с | 945
Длина | lΣ | мм | 660
Таблица – 6. Моделируемый АРС снаряд
Параметр | Обозначение | Размерность | Значение
Масса | mΣ | кг | 55,6
Дульная скорость | vд | м/с | 851
Длина | lΣ | мм | 885
Рисунок 13 – Траектория полёта снаряда:
1 – осколочно-фугасный снаряд, 2 – активно-реактивный снаряда.
Рисунок 14 – Изменение скорости снаряда:
1 – осколочно-фугасный снаряд, 2 – активно-реактивный снаряда.

## Slide 12
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ НА ТРАЕКТОРИИ
Условия устойчивости снаряда на траектории:
Рисунок 16 – Изменение условия устойчивости при раскручивающимся двигателе
Рисунок 15 – Изменение угловой скорости при раскручивающимся двигателе
Критерий устойчивости:
- коэффициент
гироскопического момента
- коэффициент
аэродинамического момента

## Slide 13
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
Рисунок – 17 Зависимость начальной скорости от массы снаряда
Рисунок 18 – Зависимость дальности от массы топлива
Таблица – 8. Изменение начальной скорости в зависимости от массы
mΣ, кг | 0 | 5 | 10
D, м | 28500 | 37923 | 59208
vд, м/с | 945 | 851 | 800
Таблица – 9. Зависимость дальности от массы топлива
mΣ, кг | 40 | 55,6 | 66,7
vд, м/с | 983 | 851 | 776

## Slide 14
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ АКТИВНО – РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
Рисунок – 19 График траектории полёта снаряда при различных параметрах
 | 41 | 20 | 22 | 5
 | 58 | 63 | 58 | 48
 | 34813 | 36982 | 37923 | 35798
Таблица – 10. Оптимальные характеристики для задачи оптимизации
mT, кг | vд, м/с | θ0, град | tс, сек | ν
5 | 851 | 58 | 22 | 0,05
Таблица – 11. Дальность стрельбы при различных параметрах

## Slide 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мансуров Р. Р. «Повышение дальности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования…»
Разработана комплексная математическая модель внутренней и внешней баллистики активно – реактивного снаряда.
Разработана математическая постановка задачи оптимизации параметров внутренней и внешней баллистики с целью повышения дальности стрельбы.
Решена задача внутренней баллистики в стволе орудия, найдена зависимость начальной скорости от массы снаряда. При изменении массы от 40 кг до 70 кг скорость снаряда меняется от 1001,4 м/с до 777,1 м/с.
Решена задача внутренней баллистики реактивного двигателя, время работы реактивного двигателя при массе топлива равной 5,0 кг составило 2,6 секунд, при этом суммарный импульс реактивного двигателя составил 11,56 кПа. Суммарный прирост скорости на участке работы РД составил 215 м/с. Удалось установить, что за счёт добавления в конструкцию реактивного двигателя дальность увеличилась на 31%, по сравнению со штатным осколочно-фугасным снарядом.
Решена задача внешней баллистики активно-реактивного снаряда с контролем устойчивости движения по траектории. Устойчивость снаряда обеспечена за счёт момента вращения двигателя (5%).
Решена задача оптимизации дальности полёта активно-реактивного снаряда. Найден оптимальный угол наклона орудия θ0 = 58° и время старта двигателя на траектории t0 = 22 с. При данных параметрах дальность полёта снаряда составила 37,9 км, что на 4,9 км больше штатного активно-реактивного снаряда 3ОФ30.