## Slide 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА
ФАКУЛЬТЕТ «МАТЕМАТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»
КАФЕДРА «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории
Руководитель
д.т.н., профессор С.А. Королев
Исполнитель
студент гр.Б19-181-1 Г.В. Ренкез
Ижевск 2023

## Slide 2
Цель и состав задач
Цель работы: разработка математических моделей, вычислительных алгоритмов и программы для решения обратной задачи внешней баллистики по результатам анализа траекторных измерений.
Состав задач:
Обзор способов обработки данных траекторных измерений.
Анализ подходов к решению обратной задачи внешней баллистики.
Разработка математической модели внешней баллистики с учетом баллистических и метеорологических факторов.
Разработка алгоритма решения обратной задачи внешней баллистики на основе методов интеллектуального анализа данных: искусственные нейронные сетей, деревья решений, генетические алгоритмы.
Решение задачи идентификации средств поражения по результатам анализа траекторных параметров.
Реализация математических моделей и алгоритмов в виде расчетной программы решения обратной задачи внешней баллистики.
Исследование устойчивости и точности решения обратной задачи в зависимости от объема зарегистрированных данных по траектории.
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 2/16

## Slide 3
На сегодняшний день контрбатарейная борьба является одной из самых важных ситуаций на поле боя, ведь она позволяет подавлять огневые точки противника, в следствии чего повышается эффективность работы артиллерийских войск.
Рассматриваются две системы координат:
– земная система координат;
– стартовая система координат;
Зафиксируем участок траектории относительно. По этому участку определяются траекторные параметры: и решается задача классификации снаряда.
Необходимо восстановить начальные условия стрельбы () и найти координаты места выстрела в системе координат
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 3/16
Общая постановка задачи
Рисунок 1. Земная и стартовые системы координат

## Slide 4
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 4/16
Математическая постановка задачи
Координаты центра масс снаряда определяются из решения уравнений:
(1)
Параметры движения снаряда:
; (2)
(3)
(4)
Рисунок 2. Ориентация стартовой () и траекторной () систем координат

## Slide 5
Алгоритм решения задачи
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 5/16
На зафиксированном участке траектории (рис. 3) найдем , :
, (5)
, (6)
, (7)
. (8)
Критерием подобия в баллистике является баллистический коэффициент:
.
На зафиксированном участке определим из (2):
. (9)
Среднее значение баллистического коэффициента
,
n – количество точек на зафиксированном участке траектории.
Рисунок 3. Зафиксированный участок траектории

## Slide 6
Классификация типов снарядов
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 6/16
Рисунок 4. Архитектура нейронной сети
Для определения типа снаряда будем использовать двухслойную нейронную сеть.
Входной параметр: баллистический коэффициент .
Выходной параметр: вектор вероятностей, номер элемента с наибольшей вероятностью является номером снаряда ().
Функции активации: ReLU, в выходном слое .
Номер класса | Имя | Калибр |  | Масса | C
0 | ОФ29 | 152 | 1,02 | 46,00 | 0,512
1 | ОФ-462 | 122 | 1,10 | 21,78 | 0,752
2 | ОФ-506 | 125 | 1,50 | 36,00 | 0,651
3 | БР-540Б | 152 | 1,15 | 48,96 | 0,543
4 | ПБ-35 | 152 | 1,10 | 51,07 | 0,498
5 | Г-545 | 152 | 1,10 | 56,00 | 0,454
6 | О-530А | 152 | 1,10 | 40,00 | 0,635
Номер класса | Имя | Калибр |  | Масса | C
0 | ОФ29 | 152 | 1,02 | 46,00 | 0,512
1 | ОФ-462 | 122 | 1,10 | 21,78 | 0,752
2 | ОФ-506 | 125 | 1,50 | 36,00 | 0,651
3 | БР-540Б | 152 | 1,15 | 48,96 | 0,543
4 | ПБ-35 | 152 | 1,10 | 51,07 | 0,498
5 | Г-545 | 152 | 1,10 | 56,00 | 0,454
6 | О-530А | 152 | 1,10 | 40,00 | 0,635
Таблица 1. Снаряды и их параметры.

## Slide 7
Результат обучения нейронной сети
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 7/16
Рисунок 5. Блок-схема обучения нейронной сети
Рисунок 6. График обучения нейронной сети
итерации
В результате обучения нейронной сети удалось правильно классифицировать тип снаряда 3945 раза из 4000. Ошибка составила 1,38%.

## Slide 8
Структура программы
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 8/16
Рисунок 7. Блок-схема работы программы
Рисунок 8. Блок-схема метода Рунге-Кутты 4 – ого порядка

## Slide 9
Программный комплекс
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 9/16
Рисунок 9. Окно программы, вкладка восстановления начальных условий стрельбы

## Slide 10
Анализ результатов
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 10/16
Исследование будем проводить на снаряде ОФ29 со следующими начальными условиями: координаты места выстрела , начальная скорость , и .Фиксировать траекторию будем в разных условиях: без погрешностей, с погрешностью до 3, 5 и 10 метров. Также рассмотрим как изменяется результат работы алгоритма при различной длине зафиксированной траектории.
Рисунок 11. Зафиксированный участок траектории с погрешностью 3 м
Рисунок 10. Интерполированный участок траектории 1 – интерполированный участок траектории, 2 - зафиксированная траектория
Chart: x, м
Chart: x, м

## Slide 11
Анализ результатов
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 11/16
Рисунок 13. Участок траектории в месте выстрела 1 – исходная траектория, 2 – восстановленная траектория
Рисунок 12. Траектория полета снаряда в плоскости XY
Chart: x, м
Chart: x, м
| 0 | 6.8876301937227424 | 13.77136409592295 | 20.651206288839781 | 27.527161346700115 | 34.39923383573722 | 41.267428314209383 | 48.131749332418423 | 54.992201432728187
исх | 0 | 3.8179 | 7.6329 | 11.4451 | 15.2545 | 19.061 | 22.8647 | 26.6656 | 30.4636
3 | 40.0464 | 36.2421 | 32.4349 | 28.6249 | 24.8121 | 20.9965 | 17.178 | 13.3567 | 9.5325 | 5.7055 | 1.8757 | -1.957

## Slide 12
Анализ результатов
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 12/16
Рисунок 14. Траектории полета снаряда в плоскости XZ
Рисунок 15. Участок траектории в месте выстрела 1 – исходная траектория, 2 – восстановленная траектория
Chart: x, м
Chart: x, м
| 0 | 6.8876301937227424 | 13.77136409592295 | 20.651206288839781 | 27.527161346700115 | 34.39923383573722 | 41.267428314209383 | 48.131749332418423 | 54.992201432728187
исх | 0 | 0 | 3.0187e-05 | 9.0544e-05 | 0.00018105 | 0.0003017 | 0.00045247 | 0.00063333 | 0.00084429
3 | -6.5194 | -6.5211 | -6.5229 | -6.5246 | -6.5262 | -6.5279 | -6.5295 | -6.5311 | -6.5326 | -6.5341 | -6.5356

## Slide 13
Анализ результатов
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 13/16
Chart: x, м
| 0
Исходная траектрия | 0
Без погрешности | -0.37518
Погрешность 3 метра | -6.5356
Погрешность 5 метров | 22.3797
Погрешность 10 метров | -47.3964
Chart: x, м
Рисунок 17. Сравнение участков траектории с разной погрешностью в плоскости
Рисунок 16. Результаты работы алгоритма при зафиксированных траекториях с разными погрешностями

## Slide 14
Анализ результатов
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 14/16
Погрешность |  |  |  |  |  | 
Исходные данные | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 29
Без погрешностей | 3.584 (0.01%) | 0 (0%) | 0.375 (0.033%) | 944.754 (0.025%) | 0.08 (8.477%) | 29.126 (0.436%)
3 метра | 18.551 (0.09%) | 0 (0%) | 6.855 (0.622%) | 945.272 (0.127%) | 0.079 (7.644%) | 29.127 (0.438%)
5 метров | 22.454 ( 0.111%) | 0 (0%) | 20.371 (1.796%) | 945.045 (0.176%) | 0.081 (8.8%) | 29.129 (0.446%)
10 метров | 52.144 (0.258%) | 0 (0%) | 49.748 (4.25%) | 944.279 (0.378%) | 0.077 (6.765%) | 29.139 (0.481%)
Погрешность |  |  |  |  |  | 
Исходные данные | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 29
Без погрешностей | 3.584 (0.01%) | 0 (0%) | 0.375 (0.033%) | 944.754 (0.025%) | 0.08 (8.477%) | 29.126 (0.436%)
3 метра | 18.551 (0.09%) | 0 (0%) | 6.855 (0.622%) | 945.272 (0.127%) | 0.079 (7.644%) | 29.127 (0.438%)
5 метров | 22.454 ( 0.111%) | 0 (0%) | 20.371 (1.796%) | 945.045 (0.176%) | 0.081 (8.8%) | 29.129 (0.446%)
10 метров | 52.144 (0.258%) | 0 (0%) | 49.748 (4.25%) | 944.279 (0.378%) | 0.077 (6.765%) | 29.139 (0.481%)
Рисунок 18. Сравнение участков траектории с разной погрешностью 1 – исходная траектория, 2 – без погрешностей, 3 - погрешность 3 метра, 4 – погрешность 5 метров, 5 – погрешность 10 метров
Chart: x, м
| 0 | 6.8876301937227424 | 13.77136409592295 | 20.651206288839781 | 27.527161346700115 | 34.39923383573722 | 41.267428314209383 | 48.131749332418423 | 54.992201432728187 | 61.848789149583048 | 68.701517009526228 | 75.550389531218173
исх | 0 | 3.8179 | 7.6329 | 11.4451 | 15.2545 | 19.061 | 22.8647 | 26.6656 | 30.4636 | 34.2589 | 38.0513 | 41.8409
3 | 47.6466 | 43.8479 | 40.0464 | 36.2421 | 32.4349 | 28.6249 | 24.8121 | 20.9965 | 17.178 | 13.3567 | 9.5325 | 5.7055 | 1.8757 | -1.957
5 | 50.213 | 46.4173 | 42.6187 | 38.8173 | 35.013 | 31.206 | 27.3961 | 23.5834 | 19.7678 | 15.9494 | 12.1282 | 8.3041 | 4.4772 | 0.64744 | -3.1852
10 | 14.0525 | 10.2351 | 6.415 | 2.592 | -1.2338
без | 41.9334 | 38.1325 | 34.3287 | 30.5222 | 26.7128 | 22.9006 | 19.0856 | 15.2677 | 11.447 | 7.6235 | 3.7971 | -0.032154
Таблица 2. Усреднённые результаты работы алгоритма по 20 итерациям при разных погрешностях.

## Slide 15
Анализ результатов
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 15/16
Рисунок 19. Зафиксированный участок траектории при 500 точках.
Рисунок 20. Зафиксированный участок траектории при 200 точках.
Рисунок 21. Зафиксированный участок траектории при 100 точках.
Параметр |  |  |  |  |  | 
Начальное значение | 0 | 0 | 0 | 945 | 0.0 | 29
Восстановленное значение при 1000 точках | 18.551 (0.091%) | 0 (0%) | 6.855 (0.622%) | 945.272 (0.127%) | 0.079 (8.644%) | 29.127 (0.438%)
Восстановленное значение при 800 точках | 51.247 (0.254%) | 0 (0%) | 100.821 (20.388%) | 941.633 (0.356%) | 0.076 (7.241%) | 29.149 (0.514%)
Восстановленное значение при 500 точках | 125.793 (0.623%) | 0 (0%) | 143.711 (28.990%) | 937.040 (0.842%) | 0.077 (7.477%) | 29.184 (0.636%)
Восстановленное значение при 200 точках | 180.146 (0.892%) | 0 (0%) | 155.257 (31.319%) | 935.896 (1.276%) | 0.074 (6.874%) | 29.196 (0.764%)
Восстановленное значение при 100 точках | 489.719 (2.427%) | 0 (0%) | 337.005 (67.982%) | 927.692 (3.476%) | 0.074 (6.874%) | 29.324 (2.016%)
Параметр |  |  |  |  |  | 
Начальное значение | 0 | 0 | 0 | 945 | 0.0 | 29
Восстановленное значение при 1000 точках | 18.551 (0.091%) | 0 (0%) | 6.855 (0.622%) | 945.272 (0.127%) | 0.079 (8.644%) | 29.127 (0.438%)
Восстановленное значение при 800 точках | 51.247 (0.254%) | 0 (0%) | 100.821 (20.388%) | 941.633 (0.356%) | 0.076 (7.241%) | 29.149 (0.514%)
Восстановленное значение при 500 точках | 125.793 (0.623%) | 0 (0%) | 143.711 (28.990%) | 937.040 (0.842%) | 0.077 (7.477%) | 29.184 (0.636%)
Восстановленное значение при 200 точках | 180.146 (0.892%) | 0 (0%) | 155.257 (31.319%) | 935.896 (1.276%) | 0.074 (6.874%) | 29.196 (0.764%)
Восстановленное значение при 100 точках | 489.719 (2.427%) | 0 (0%) | 337.005 (67.982%) | 927.692 (3.476%) | 0.074 (6.874%) | 29.324 (2.016%)
Таблица 3 Усреднённые результаты работы алгоритма по 20 итерациям при 1000, 800, 500, 200 и 100 точках, (в процентах)

## Slide 16
Заключение
Ренкез Г.В. «Разработка алгоритма восстановления начальных условий стрельбы по участку траектории» 16/16
Произведен обзор способов обработки данных траекторных измерений, проанализированы подходы к решению обратной задачи внешней баллистики и предоставлена математическая модель внешней баллистики с учетом баллистических факторов.
Разработан и реализован метод обратного интегрирования, алгоритм вычисления траекторных параметров и алгоритм для вычисления координат места выстрела. Реализован алгоритм вычисления баллистического коэффициента и реализована нейронная сеть для определения типа снаряда.
Реализован программный комплекс, включающий в себя математическую модель внешней баллистики и метод обратного интегрирования.
Проведены исследования и было выявлено, что наилучший результат можно получить, если фиксировать траекторию с погрешностью, не превышающую 3 метра. При этом, объем траекторных данных должен быть не меньше 100 точек. В этом случае начальное значение X будет равно 18.551 м, что составляет 0.091% от дальности полета снаряда – 20 км.