## Slide 1: Презентация диссертации на тему: «СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ оптимизация формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования выстрела»,
Научный руководитель
д.т.н., профессор каф. ПМиИТ В.Г. Суфиянов
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО “ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА”
Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»
Томск, 2023
Клюкин Даниил Анатольевич
по специальности 1.1.8 – «Механика деформируемого твердого тела»

## Slide 2
Орлов Б. В., Ларман Э. К., Маликов В. Г. Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий. – М.: Машиностроение. – 1976. – 432 с.
Хоменко Ю. П., Ищенко А. Н., Касимов В. З. Математическое моделирование внутрибаллистических процессов в ствольных системах. – Новосибирск: Изд-во СО РАН. – 1999. – 256 с.
Игнатов А. В., Богомолов С. Н., Федянин Н. Д. Метод расчета свободных поперечных колебаний ствола автоматической пушки при заданном условии закрепления. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2017. Вып. 11. Ч. 2. – С. 70-77.
Липанов А. М., Русяк И. Г., Суфиянов В. Г. Исследование влияния колебаний ствола на угол вылета снаряда при выстреле. Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – 2020. – № 68. – С. 80-94.
Антоненко Е. Д., Егоров В. В., Кудряшова И. А., Филенко А. В. Исследование решений для уменьшения изгиба артстволов. Калашниковские чтения: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. – Ижевск: Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова. – 2020. – С. 71-75.
Быков Н. В. Внутрикамерные процессы, параметрический и структурный синтез газодинамических баллистических установок. – Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2022. – 224 с. – ISBN 978-5-7038-5832-5.
Procházka S., Seman P., Vídeňka M. Deformation of the cannon barrel when projectile goes by muzzle. Proceedings of 9th Symposium on Weapon Systems. – 2009. – P. 43-49.
Štiavnický M., Lisý P. Influence of Barrel Vibration on the Barrel Muzzle Position at the Moment when Bullet Exits Barrel. Adv. Mil. Technol. – 2013. – P. 89-102.
Yu Q., Yang G., Sun Q. Dynamics analysis on barrel considering the temporal and spatial distribution of propellant gas by numerical simulation. Journal of Vibroengineering. – 2018. – P. 1588-1602.
Fengjie X., Guolai Y. Uncertain optimization of in-bore launching performance of artillery based on interval method. Vibroengineering PROCEDIA. Vol. 28. – 2019 – P. 189–194.
Аналитический обзор работ по теме диссертационного исследования
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …

## Slide 3
Цель работы: исследование возможности уменьшения разброса снарядов при стрельбе очередью за счет выбора геометрической формы ствола.
Объект исследования: напряженно-деформированное состояние и колебания ствола при выстреле.
Предмет исследования: математические модели и численные методы решения задач напряженно-деформированного состояния и колебаний ствола, а также методы структурно-параметрической оптимизации.
Задачи исследования:
Разработка математических моделей напряженно-деформированного состояния и колебаний ствола с учетом теплового и механического нагружения.
Разработка математических моделей внутренней баллистики, движения снаряда, и внешней баллистики с учетом колебаний ствола.
Разработка эффективного метода решения задачи внутренней баллистики и движения снаряда, теплопроводности и напряженно-деформированного состояния ствола, внешней баллистики.
Разработка методов структурно-параметрической оптимизации ствола автоматической пушки в процессе стрельбы очередями.
Разработка программно-вычислительного комплекса, реализующего решение задачи структурно-параметрической оптимизации.
Решение задачи структурно-параметрической оптимизации ствола 30-мм автоматической пушки в процессе стрельбы очередями.
Цель и задачи исследования
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 4
По специальности 1.1.8 – Механика деформируемого твердого тела:
Математические модель и метод решения задачи структурно-параметрической оптимизации ствола автоматической пушки в процессе стрельбы.
Программно-вычислительный комплекс, реализующий решение задач напряженно-деформированного состояния и колебаний, а также структурно-параметрической оптимизации ствола автоматической пушки в процессе стрельбы.
Результаты решения задачи напряженно-деформированного состояния и структурно-параметрической оптимизации ствола автоматической пушки в процессе стрельбы.
Основные положения, выносимые на защиту
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …

## Slide 5
Научная новизна
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Научная новизна.
Разработана комплексная математическая модель расчета внутренней баллистики, напряженно-деформированного состояния и колебаний ствола, позволяющая …
Впервые предложена вычислительная модель, включающая: интегро-интерполяционный метод, сведение трехмерной задачи НДС к одномерной и алгоритм оптимизации, позволяющий решать задачи структурно-параметрической оптимизации для стволов различной формы.
ПВК…
Какие новые результаты (знания) получены в области НДС. Форма поперечного сечения ствола влияет на амплитуду колебаний и разброс, масса ствола …, температура поверхности ствола!
Влияния геометрической формы ствола на амплитуду колебаний ствола и разброс снарядов при стрельбе очередями.
Влияния геометрической формы ствола на теплообмен.
Возможности повышения точности и кучности стрельбы и снижения температуры ствола за счет оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки при стрельбе очередями.

## Slide 6
Теоретическая и практическая значимость работы
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Предлагаемый подход позволяет исследовать и решить проблему повышения точности и кучности стрельбы с использованием методов структурно-параметрической оптимизации формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования связанных процессов внутренней баллистики, теплопроводности, напряженно-деформированного состояния и колебаний ствола автоматической пушки, а также движения снарядов по внешнебаллистической траектории.
Разработанное программное обеспечение позволит оценить внутрибаллистические, колебательные и внешнебаллистические характеристики ствола ещё на этапе его проектирования.
Практическое использование разработанного программного обеспечения позволит усовершенствовать ствол автоматической пушки и повысить эффективность его применения в реальных условиях.

## Slide 7
Структура работы
Глава 1
Комплексная математическая модель выстрела автоматической пушки
Модель внутренней баллистики
Модель теплопроводности
Модель НДС и колебаний ствола
Модель внешней баллистики
Глава 3
Структура программно-вычислительного комплекса
Глава 4
Результаты численных исследований
Глава 2
Численные алгоритмы решения задач
внутренней баллистики
НДС и колебаний ствола
внешней баллистики
Модель структурно-параметрической оптимизации формы ствола
структурно-параметрической оптимизации
формы ствола
Структура ПВК
Структура базы данных
Функциональные возможности
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Влияние температурных режимов на колебания
Влияние колебаний ствола на точность стрельбы
Влияние формы ствола
на динамику колебаний
Оптимизация формы ствола автоматической пушки
Основные модули ПВК

## Slide 8
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
1. Комплексная математическая модель выстрела автоматической пушки

## Slide 9
Рис. 1 – 30-мм автоматическая пушка 2А72, установленная на БТР-82
Рис. 2 – 30-мм автоматическая пушка 2А42, установленная на БТР-82АТ
Рис. 3 – 30-мм автоматическая пушка Mk44 Bushmaster II
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 10
1.1 Математическая модель основной задачи внутренней баллистики
Уравнения ОЗВБ в термодинамической постановке
(1)
(2)
Рис. 4 – К постановке задачи внутренней баллистики
Уравнение энергии:
Начальные условия:
(3)
(4)
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 11
Среднее давление внутри ствола:
Давление на дно снаряда:
Давление на дно канала:
Распределение давления внутри канала ствола:
1.1 Расчет давления в канале ствола (до вылета снаряда из ствола)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 12
1.1 Расчет давления в канале ствола (после вылета снаряда)
начальное условие:
аналитическое решение:
– показатель адиабаты продуктов горения пороха;
– температура пороховых газов в момент вылета снаряда из канала ствола, которая принимается постоянной в течении всего периода последействия.;
– плотность продуктов горения;
– постоянная расхода;
– площадь канала ствола;
(11)
(12)
(13)
(14)
где
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 13
Истечение газов
через образовавшийся зазор
Объёмный расход:
Скорость истечения:
1.2 Радиальные колебания ствола
(16)
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Рис. 4 – К постановке задачи
радиальных деформаций ствола
Уравнение НДС в напряжениях:
Связь напряжений и перемещений:
Уравнение НДС в перемещениях:
Граничные условия:
(15)
(17)
Начальные условия:
(18)
(19)
(19)
(19)

## Slide 14
1.3 Постановка задачи продольно-поперечных колебаний ствола
Рис. 5 – К постановке задачи начального прогиба и колебаний ствола
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 15
Продольные колебания:
Вертикальные колебания:
Горизонтальные колебания:
Начальные условия:
1.3 Продольно-поперечные колебания ствола
Граничные условия на казенном срезе:
(15)
(18)
(19)
(20)
Граничные условия на дульном срезе:
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью
(16)
(17)

## Slide 16
граничные условия:
начальное условие:
1.4 Постановка задачи теплового нагружения ствола
(19)
(21)
(20)
Рис. 7 – К постановке задачи
нагружения поперечного сечения ствола
(23)
учет нарезов ствола [1]:
(22)
[1] Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. Изд. 2-е, стереотип. – М.: «Энергия». – 1977. – 344 с.
Рис. 6 – Продольное сечение ствола
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 17
Рис. 8 – Ориентация системы координат
1.5 Постановка задачи внешней баллистики
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью
Координаты центра масс снаряда:
(24)
Уравнения движения:
Уравнение вращения:
(26)
(25)
где
xс – дальность в плоскости стрельбы; yс – высота полета снаряда; zс – боковое отклонение;
Vk – скорость центра масс снаряда в стартовой системе координат;
– скоростной напор воздуха; – коэффициенты проекций аэродинамической силы сопротивления на оси траекторной системы координат;
– коэффициент аэродинамического аксиального демпфирующего момента.

## Slide 18
Начальные условия:
Скорость снаряда: Угловые скорости: Координаты снаряда:
Угол наклона траектории: Углы нутации:
где – угловое смещение дульного среза в вертикальной и горизонтальной плоскостях соответственно в момент вылета снаряда; – перемещения дульного среза относительно начального положения в продольном, вертикальном и горизонтальном направлении соответственно;
– скорость перемещений дульного среза в продольном, вертикальном и горизонтальном направлении соответственно.
1.6 Постановка задачи внешней баллистики
(27)
Уравнения углов нутации:
Уравнения изменения экваториальной угловой скорости:
(29)
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 19
1.7 Постановка задачи оптимизации формы ствола
Рис. 9 – К постановке задачи оптимизации формы ствола
Рис. 10 – Возможные формы ребер жесткости
– расстояние до вырезаемой
(добавляемой) окружности;
– диаметр вырезаемой
(добавляемой) окружности;
– толщина стенки ствола в сечении.
Рис. 11 – Минимальная допустимая толщина ствола
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 20
1.7 Модель оптимизации формы ствола
Целевая функция:
(30)
Ограничения:
(31)
(32)
– перемещения дульного среза
в плоскостях Oxy и Oxz;
– начальное положение дульного среза в плоскостях Oxy и Oxz;
– минимальная толщина ствола в i-м сечении;
– масса ствола;
– допустимая масса ствола;
– максимальное давление в рассматриваемой части ствола.
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 21
2. Численные алгоритмы
решения задач
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …

## Slide 22
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
2.1 Численный метод решения задач внутренней и внешней баллистики
Задача внутренней и внешней баллистики
с начальным условием:
сеточная функция:
последовательно вычисляются функции:
Рис. 12 – Сеточная сходимость решения задачи внутренней баллистики
Рис. 13 – Сеточная с ходимость решения задачи внешней баллистики
(42)
(43)
(44)
(45)

## Slide 23
Пространственная область:
Временная область:
Решение в конечных разностях:
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
2.2 Численный метод решения задачи радиальных колебаний ствола
(48)
(46)
(47)
Рис. 14 – Верификация решения задачи радиальных колебаний в Ansys
Рис. 15 – Сходимость решения задачи радиальных колебаний ствола

## Slide 24
2.3 Численный метод решения задачи колебаний ствола
Интегро-интерполяционный метод
Пространственная область:
Временная область:
(34)
Решение в конечных разностях:
(35)
(36)
(33)
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 25
2.3 Верификация модели колебаний ствола
Рис. 13 – Перемещения дульного среза в вертикальной плоскости при различном шаге по времени
Рис. 12 – Исследование сходимости решения задачи поперечных колебаний в вертикальной плоскости
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 26
2.3 Валидация модели колебаний ствола
а)
б)
Ansys
Разр. ПО
Рис. 14 – Сравнение колебаний ствола по 3D модели (ANSYS) и по 1D модели (в разработанном ПО): а) продольные колебания; б) вертикальные колебания
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 27
2.3 Численный метод решения задачи колебаний ствола
б)
а)
Ansys
Разр. ПО
Рис. 15 – Сравнение колебаний ствола с ребрами жесткости по 3D модели (ANSYS) и по 1D модели (в разработанном ПО): а) продольные колебания; б) вертикальные колебания
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 28
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
2.4 Численный метод решения задачи теплопроводности
Решение в конечных разностях:
условие на внутренней границе:
(53)
(54)
(52)
Рис. 20 – Шаблон неявной разностной схемы на сетке с переменным шагом
условие на внешней границе
(тепловая волна достигла границы):

## Slide 29
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
2.4 Численный метод решения задачи теплопроводности
Рис. 21 – Сравнение динамики температуры ствола в каморе в Ansys (2D) и в разработанной программе (1D)
Рис. 22 – Динамика температуры ствола в каморе в зависимости от числа разбиений по радиусу

## Slide 30
2.5 Численный метод оптимизации формы ствола
Метод Нелдера-Мида
Рис. 17 – Блок схема метода оптимизации
Рис. 16 – График убывания целевой функции: 1 – классический ствол; 2 – ствол с 8 ребрами жесткости 1-го типа; 3 – ствол с 3 ребрами жесткости 2-го типа
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 31
3. Структура и функциональные возможности программно-вычислительного комплекса
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …

## Slide 32
Рис. 25 – Структура ПВК расчета продольно-поперечных колебаний ствола артиллерийского орудия
3.1 Структура программно-вычислительного комплекса
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …

## Slide 33
Рис. 18 – Главное окно программного комплекса с отображением 30-мм ствола
3.3 Функциональные возможности программного комплекса
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 34
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Рис. 29 – Расчет в программном комплексе прочностных параметров ствола
3.3 Функциональные возможности программного комплекса

## Slide 35
Рис. 19 – Отображение в программном комплексе перемещений дульного среза
3.3 Функциональные возможности программного комплекса
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 36
3.3 Функциональные возможности программного комплекса
Рис. 20 – Отображение в программном комплексе внешнебаллистической траектории
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 37
3.3 Функциональные возможности программного комплекса
Рис. 21 – Отображение в программном комплексе мест попадания снарядов на расстоянии 1500 м
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 38
4. Результаты численных исследований
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …

## Slide 39
Рис. 37 – Динамика охлаждения ствола в точке максимального значения температуры
4.2 Тепловое нагружение ствола
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Рис. 38 – Поперечная эпюра максимальная температуры ствола в зависимости от количества выстрелов

## Slide 40
Рис. 39 – Влияние теплового нагружения на вертикальные колебания дульного среза
4.3 Влияние теплового нагружения на колебания ствола и кучность
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Рис. 40 – Влияние теплового нагружения
на кучность стрельбы на расстоянии 1500 м

## Slide 41
Рис. 22 – Сравнение исходной и оптимальной геометрии классического ствола
4.4 Влияние геометрии классического ствола на колебания и разброс
Рис. 23 – Сравнение разброса снарядов при стрельбе из исходного и оптимального классического ствола на расстоянии 1 500 м
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 42
4.5 Влияние массы ствола на колебания ствола и разброс снарядов
m, кг | A, мкм | r1500, м
27 (-25%) | 493,3 | 1,257
28,8 (-20%) | 419,7 | 1,086
30,6 (-15%) | 369,7 | 0,71
32,4 (-10%) | 309,8 | 0,657
34,2 (-5%) | 281 | 0,414
36 | 254,4 | 0,428
37,8 (+5%) | 223,3 | 0,289
39,6 (+10%) | 206,9 | 0,262
41,4 (+15%) | 192,2 | 0,291
43,2 (+20%) | 168,5 | 0,231
45 (+25%) | 157,5 | 0,203
Таблица 1 – Зависимость амплитуды колебаний и разброса снарядов в зависимости от массы классического ствола
Рис. 24 – Сравнение геометрии классических стволов и различной массы после оптимизации:
1 – 27 кг; 2 – 30,6 кг; 3 – 36 кг; 4 – 41,4 кг; 5 – 45 кг
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 43
4.6 Влияние формы и геометрии ствола на колебания ствола и разброс снарядов
Таблица 2 – Минимизация амплитуды за счет ребер жесткости
Рис. 27 – Разброс снарядов при стрельбе по вертикальной мишени на расстоянии 1 500 м после оптимизации:
1 – исходный классический ствол; 2 – классический ствол после оптимизации; 3 – оптимальный ствол с 8 ребрами жесткости 1-го типа; 4 – оптимальный ствол с 3 ребрами жесткости 2-го типа
Количество ребер жесткости | Ребра жесткости 1-го типа |  | Ребра жесткости 2-го типа | 
 | A, мкм | r1500, м | A, мкм | r1500, м
3 | 249,1 | 0,49 | 241,6 | 0,376
4 | 254,3 | 0,446 | 242,8 | 0,394
5 | 249,4 | 0,382 | 247,8 | 0,397
6 | 243,2 | 0,478 | 243,1 | 0,895
7 | 243,7 | 0,414 | 244,2 | 0,879
8 | 242,1 | 0,36 | 253,6 | 0,606
9 | 246,3 | 0,337 | 254,2 | 0,486
10 | 250,5 | 0,458 | 243,8 | 0,831
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 44
4.7 Влияние формы и геометрии ствола на нагрев и охлаждение ствола
Рис. 28 – Изменение средних по площади значений температуры на внешней поверхности ствола для очереди из 10 выстрелов: 1 – без ребер жесткости; 2 – с ребрами жесткости
Рис. 29 – Изменение средних по площади значений температуры на внешней поверхности ствола для очереди из 100 выстрелов: 1 – без ребер жесткости; 2 – с ребрами жесткости
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 45
Реализован алгоритм многопараметрической безградиентной оптимизации геометрической формы ствола на основе метода Нелдера-Мида и метода штрафной функции с учетом ограничений на толщину стенки и массу ствола.
Геометрия и форма ствола существенно влияет на колебательные характеристики и теплообмен ствола
Оптимизация классического ствола позволяет сократить амплитуду колебаний на 44,4% с 457,8 мкм до 254,4 мкм, при этом разброс снарядов на расстоянии 1 500 м сокращается на 61,2% с 1,102 м до 0,428 м.
Получены оптимальные размеры стволов с ребрами жесткости 1 и 2 типов. Показано, что применение ребер жесткости 1-го типа дополнительно сокращает амплитуду на 4,8% относительно классического ствола, при этом разброс снарядов сокращается на 15,9%. Применение ребер жесткости 2-го типа сокращает амплитуду на 5,0%, при этом разброс снарядов сокращается на 12,1%.
Масса классического ствола может быть снижена на 8 кг (22,2%) без увеличения амплитуды колебаний, а при увеличении массы ствола на 0,8 кг (2,2%) амплитуда колебаний становится равной амплитуде колебаний ствола с 8 ребрами жесткости 1-го типа.
Температура внешней поверхности ствола с ребрами жесткости при стрельбе очередью из 10 выстрелов на 25% ниже, чем для ствола без ребер жесткости, а при стрельбе очередью из 100 выстрелов – на 16% ниже.
Основные результаты
Постановка и решение задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки на основе математического моделирования процесса стрельбы очередью

## Slide 46
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Публикации
По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов.
Получено 3 свидетельства о регистрации программ.
Результаты диссертации отражены в 3 отчетах НИР, выполненного по тематике исследования.
Публикации
Русяк И. Г., Тененев В. А., Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А. Моделирование неравномерного горения и напряженно-деформированного состояния пороховых элементов трубчатого заряда при выстреле // Компьютерные исследования и моделирование. – 2022.
Русяк И. Г., Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А. Одномерная математическая модель колебаний ствола с поперечным сечением произвольной формы // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – 2022. – № 80.
Русяк И. Г., Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А. Исследование влияния упругих деформаций и колебаний ствола на точность стрельбы // Интеллектуальные системы в производстве. – 2020. – C. 98-108.
Русяк И. Г., Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А. Верификация одномерной компьютерной модели продольно-поперечных колебаний ствола артиллерийского орудия при выстреле // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. (отправлена в издательство)
Русяк И. Г., Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А. Верификация одномерной компьютерной модели продольно-поперечных колебаний ствола артиллерийского орудия при выстреле // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. (отправлена в издательство)
Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А., Русяк И. Г. Метод нелдера-мида решения задачи оптимизации геометрической формы ствола автоматической пушки для улучшения колебательных характеристик // Известия самарского научного центра российской академии наук. (отправлена в издательство)
Русяк И. Г., Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А. Исследование влияния формы ствола автоматической пушки на его колебательные и температурные характеристики // Интеллектуальные системы в производстве. (отправлена в издательство)

## Slide 47
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Публикации
Суфиянов В.Г., Нефёдов Д.Г., Клюкин Д.А. Результаты математического моделирования колебаний ствола при выстреле в одномерной постановке. Выставка инноваций – 2020 (весенняя сессия). Ижевск. – 2020. – С. 101-105.
Суфиянов В. Г., Русяк И. Г., Клюкин Д. А. Математическое моделирование упругих продольно-поперечных колебаний ствола автоматической пушки. Проектирование систем вооружения боеприпасов и измерительных комплексов. Нижний Тагил. УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. – 2021. – С. 272-287.
Суфиянов В. Г., Нефёдов Д. Г., Клюкин Д. А. Результаты математического моделирования продольно-поперечных колебаний ствола в одномерной постановке с учетом влияния внутрибаллистических процессов. Выставка инноваций - 2020 (осенняя сессия). Ижевск. ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. – 2021. – С. 190-195.
Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А. Построение и анализ качества структурированных расчетных сеток для простейших объемных тел. Выставка инноваций - 2021 (весенняя сессия). Ижевск. ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. – 2021. – С. 178-185.
Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А. Разработка программы для расчета продольно-поперечных колебаний ствола артилерийского орудия. I Липановские научные чтения. Ижевск. ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. – 2021. – С. 106-111.
Суфиянов В. Г., Русяк И. Г., Клюкин Д. А. Математическое моделирование колебаний ствола с учётом технологических отклонений при стрельбе очередями. Фундаментальные основы баллистического проектирования. Под редакцией Б.Э. Кэрта. Санкт-Петербург. БГТУ «Военмех». 2022. – С. 90-97.
Клюкин Д. А. Исследование напряженно-деформированного состояния и колебаний ствола автоматической пушки при стрельбе очередями. Теория управления и математическое моделирование. Ижевск. Изд. центр «Удмуртский университет». – 2022. – С. 297-300.
Думкин Р. А., Клюкин Д. А., Хамидуллин Р. Р. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния ствола артиллерийского орудия методом конечных элементов в пространственной осесимметричной постановке. Теория управления и математическое моделирование. Ижевск. Изд. центр «Удмуртский университет». – 2022. – С. 285-287.
Клюкин Д. А. Математическое моделирование теплового нагружения ствола артиллерийского орудия при выстреле. Выставка инноваций - 2022 (весенняя сессия). Ижевск. Издательство УИР ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. – 2022. – С. 176-182. – DOI 10.22213/ie022124.

## Slide 48
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Публикации
Свидетельства о государственной регистрации программ:
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021619374. Программа для расчета продольно-поперечных колебаний ствола артиллерийского орудия. Русяк И. Г., Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А., Нефёдов Д. Г. Зарег. в Реестре программ для ЭВМ 08.06.2021.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022661192. Программа для расчета теплового и напряженно-деформированного состояния ствола при выстреле. Русяк И. Г., Суфиянов В. Г., Королёв С. А., Нефёдов Д. Г., Клюкин Д. А. Зарег. в Реестре программ для ЭВМ 16.06.2022.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022611840. Программа для численного расчета внутренней баллистики для трубчатого заряда в пространственной осесимметричной постановке. Тененев В. А., Русяк И. Г., Нефёдов Д. Г., Клюкин Д. А. Зарег. в Реестре программ для ЭВМ 02.02.2022.

## Slide 49
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Публикации
Отчеты о научно-исследовательской работе:
Разработка математических моделей и численных методов решения пространственных сопряженных нестационарных задач газовой динамики и механики многофазных реагирующих деформируемых гетерогенных сред в условиях выстрела. Этап 2. «Разработка и тестирование численных методов и алгоритмов компьютерного моделирования пространственных сопряженных нестационарных физических процессов, сопровождающих артиллерийский выстрел» [Текст]: промежуточный отчет по 2 этапу проекта РФФИ №20-01-00072. ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»; рук.: И. Г. Русяк; исполн.: В. А. Тененев, В. Г. Суфиянов, С. А. Королев, Д. Г. Нефедов, Д. А. Клюкин. Ижевск. – 2022. – 104 с.
Разработка математических моделей и численных методов решения пространственных сопряженных нестационарных задач газовой динамики и механики многофазных реагирующих деформируемых гетерогенных сред в условиях выстрела. Этап 3. «Разработка и тестирование численных методов и алгоритмов компьютерного моделирования пространственных сопряженных нестационарных физических процессов, сопровождающих артиллерийский выстрел» [Текст]: промежуточный отчет по 3 этапу проекта РФФИ №20-01-00072. ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»; рук.: И. Г. Русяк; исполн.: В. А. Тененев, В. Г. Суфиянов, С. А. Королев, Д. Г. Нефедов, Д. А. Клюкин. Ижевск. – 2022. – 104 с.
Математическое моделирование поведения специально подготовленных образцов с покрытиями в имитационных испытаниях. Расчетно-теоретическое обоснование выбора геометрии и условий испытаний. [Текст]: отчет по заключительному этапу СЧ НИР № 226/3798-Д. ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»; науч. рук.: А. М. Липанов; рук.: И. Г. Русяк; исполн.: В. А. Тененев, В. Г. Суфиянов, С. А. Королев, Д. Г. Нефедов, Д. А. Клюкин. Ижевск. – 2021. – 181 с.

## Slide 50
Клюкин Д.А. Структурно-параметрическая оптимизация ствола автоматической пушки …
Апробация работы
17-я Всероссийская научно-техническая конференция «проектирование систем вооружения боеприпасов и измерительных комплексов» (Нижний Тагил, октябрь 2020 г.).
Седьмая Всероссийская научно-техническая конференция «Фундаментальные основы баллистического проектирования – 2021» (Россия, Санкт-Петербург, 29 июня - 3 июля 2021 г.).
Региональная научная конференция «1 Липановские научные чтения» (Ижевск, ИжГТУ, декабрь 2021 г.).
Республиканский молодежный инновационный форум «Выставка инноваций - 2021 (осенняя сессия)» (Ижевск, ИжГТУ, ноябрь 2021 г.).
XI Всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики – 2022» (Россия, Томск, 13 - 17 апреля 2022 г.)
Республиканский молодежный инновационный форум «Выставка инноваций - 2022 (весенняя сессия)» (Ижевск, ИжГТУ, апрель 2022 г.).
Всероссийской конференции с международным участием, посвященная памяти профессора Н. В. Азбелева и профессора Е. Л. Тонкова (Ижевск, УдГУ, 13 – 17 июня 2022 г.).
Восьмая Всероссийская научно-техническая конференция «Фундаментальные основы баллистического проектирования – 2022» (Россия, Санкт-Петербург, 28 июня - 1 июля 2022 г.).
19-я Всероссийская научно-техническая конференция «Проектирование систем вооружения и измерительных комплексов» посвященная 50-ти летию кафедры «Специальное машиностроение» (Россия, Нижний Тагил, 29 - 30 сентября 2022 г.).
IX Всероссийская научно-практическая конференция «Калашниковские чтения» (Россия, Ижевск, ИжГТУ, 10 - 11 ноября 2022 г.).
Научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Новые материалы и энергетика в Вооруженных Силах Российской Федерации» (Россия, Анапа, Военный инновационный технополис «ЭРА», 27 апреля 2023 г.)
Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии в науке, промышленности и образовании» (Россия, Ижевск, ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, 26 мая 2023 г.)
XI Всероссийская конференция по внутрикамерным процессам и горению в установках на твердом топливе и ствольных системах (ICOC’ 2023) (Россия, Ижевск, 14 – 16 июня 2023 г.)

## Slide 51
Спасибо за внимание!
ФГБОУ ВО “ИжГТУ имени М.Т. Калашникова”