## Slide 1: Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «ИЖГТУ им. М.Т. Калашникова» Факультет «Математика и естественные науки» Кафедра «прикладная математика и информационные технологии» «ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ СТРЕЛЬБЫ ЗА СЧЕТ ВНЕШНЕБАЛЛИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ»
Руководитель работы:
д.т.н., профессор С.А. Королев
Исполнитель:
студент группы М21-181-1 Р.Р. Мансуров
Ижевск, 2021

## Slide 2
Цель работы: Разработка математических моделей, вычислительных алгоритмов и программы для решения задачи повышения дальности стрельбы артиллерийскими снарядами.
Состав задач:
  Анализ факторов, влияющих на дальность стрельбы артиллерийскими снарядами.
  Разработка математической модели внешней баллистики активно-реактивного снаряда с учетом баллистических и метеорологических факторов.
  Разработка алгоритма оптимизации баллистических условий стрельбы активно-реактивным снарядом.
  Разработка алгоритма оптимизации аэродинамической формы снаряда.
  Реализация математических моделей и алгоритмов в виде расчетной программы решения задачи повышения дальности стрельбы.
  Исследование пределов повышения дальности стрельбы за счет оптимизации внешнебаллистических и аэродинамических параметров снаряда и выстрела, разработка рекомендаций по повышению дальности стрельбы
ЦЕЛЬ И СОСТАВ ЗАДАЧ
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом

## Slide 3
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ ДАЛЬНОСТИ СТРЕЛЬБЫ СНАРЯДОМ

## Slide 4
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УСКОРИТЕЛЯ
Схема 1 – Активно-реактивный снаряд
Рисунок 3 – Схема газогенератора
Повышение дальности: РД – 40% Газогенератор – 25 – 30%
Найти образцы вооружения. Примеры: Отечественный и зарубежный АРС 152мм. Масса снаряда (в том числе масса топлива), дальность АРС 155мм. Аналогично
Реактивный двигатель
Донный газогенератор
1 - корпус
2 – Головной взрыватель
3 – взрывное вещество
4 – РТ
5- сопло

## Slide 5
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ
Рисунок 6 – Схема снаряда
Параметрическая оптимизация
Топологическая оптимизация
(Поиск формы)

## Slide 6
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ
Рисунок 8 – Кормовой трансформируемый обтекатель1
Трансформируемая форма
1 Ветров В.В. Михеев К.Н. Патент - Ru 2535379
Устройство трансформации кормового отсека артиллерийского снаряда
Планирующий полёт

## Slide 7
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
МЕТОДИКА РАСЧЁТА ТРАЕКТОРИИ СНАРЯДОВ
Рисунок 1 – Траектория снаряда
    Внешнебаллистические параметры снаряда определяются из решения системы уравнений:
(1)
Задача решается численным методом Рунге-Кутта 4 порядка

## Slide 8
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
ПОСТАНОВКА ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
Chart: 
Chart: Время старта РД, с
| Время старта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Зависимость времени полёта от времени старта | 77.494 | 76.902 | 76.402 | 75.977 | 75.614 | 75.303 | 75.036 | 74.81 | 74.614 | 74.452 | 74.317 | 74.206 | 74.12 | 74.059 | 74.018 | 73.996 | 73.999 | 74.02 | 74.06 | 74.121 | 74.201 | 74.302 | 74.42 | 74.555 | 74.708 | 74.875

## Slide 9
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОБТЕКАНИЯ СНАРЯДА
Рисунок 1 – Траектория снаряда
    Внешнебаллистические параметры снаряда определяются из решения системы уравнений:
(1)
Задача решается численным методом Рунге-Кутта 4 порядка

## Slide 10
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ
Постановка задачи максимизации дальности:
Рисунок 11 – Блок схема метода Хука - Дживса
начальная масса,
начальная скорость,
угол наклона орудия,
время включения Р.Д.,
единичный импульс тяги Р.Д., время работы Р.Д.,
коэффициент формы.
(4)
Методы многомерной оптимизации:
Метод покоординатного спуска
Метод случайного поиска
Метод Хука - Дживса

## Slide 11
РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
Масса реактивного снаряда в начальном состоянии:
Секундный расход массы при истечении газов:
Тяга реактивного двигателя:
Изменение коэффициента сопротивления снаряда:
где – относительное уменьшение коэффициента сопротивления во время работы Р.Д., приближенно .
Chart: t, с
Участок работы РД | 541.6705 | 602.8297 | 664.9061 | 728.1384 | 703.6021
Рисунок 5 – Траектория снаряда
Chart: X,м
Рисунок 4 – График изменения скорости снаряда
(5)
(6)
(7)
(8)

## Slide 12
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
Рисунок – 9 Зависимость дальности стрельбы от коэффициента формы снаряда ix ( t1 = 0, = 45)
Таблица – 2. Зависимость максимальной длины полёта от коэффициента формы снаряда.
Коэффициент формы | 0,816 | 0,918 | 1,02 | 1,122
Максимальная длина, м | 46265 | 43617 | 41338 | 39349
 | 0,816 | 0,918 | 1,02 | 1,122
Максимальная длина, м | 46265 | 43617 | 41338 | 39349
Дальность стрельбы повышается на 12%
Исследование зависимости дальности стрельбы от коэффициента формы
Chart: ix
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.02 | 1.1120000000000001
ds | 128510 | 101816 | 84249 | 71987 | 62956 | 57119 | 52944 | 49445 | 46532 | 42748 | 37309 | 32991
c | 46532 | 42748 | 37309 | 32991

## Slide 13
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы активно-реактивным снарядом
Рисунок – 14 График траектории полёта снаряда при различных параметрах.
t, секунд | 0 | 12 | 20
, градусов | 60 | 58 | 45
X, метров | 32276 | 40472 | 38247
t, секунд | 0 | 12 | 20
 | 60 | 58 | 45
X, метров | 32276 | 40472 | 38247
Таблица – 3. Параметры стрельбы.
Комплексная оптимизация начальных параметров стрельбы

## Slide 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мансуров Р. Р. “Исследование способов повышения дальности стрельбы снарядом
В ходе исследования были получены следующие результаты:
Разработана математическая модель внешней баллистики активно – реактивного снаряда с учетом баллистических и метеорологических факторов.
Реализован численный алгоритм Рунге – Кутте 4 порядка для решения системы дифференциальных уравнений, для решения задачи многомерной оптимизации реализован алгоритм Хука – Дживса.
Математическая модель и алгоритм реализованы в виде расчётной программы для решения задачи повышения дальности стрельбы.
Удалось выяснить, что за счёт добавления в конструкцию реактивного двигателя дальность стрельбы можно увеличить в 1,4 раза, оптимизация коэффициента формы может увеличить дальность более чем на 12%, а при оптимальном выборе угла наклона орудия и времени старта реактивного двигателя( = 58º, t1 = 12 с) максимальную дальность рассматриваемого снаряда можно повысить в 1,7 раз.