## Slide 1
Лекция 3. Этапы построения математических моделей
Курс лекций «Учебно-исследовательская работа студентов»
Мы уже говорили, что моделирование вообще и математическое, в частности, процесс достаточно сложный и творческий. Тем не менее, наука с годами выработала некоторую общую схему проведения исследований посредством математического моделирования и рекомендует определенную последовательность этапов построения математических моделей:
Содержательная постановка задачи
Концептуальная постановка задачи
Математическая постановка задачи
Выбор и обоснование выбора метода решения
Проверка адекватности модели
Проведение численных исследований и анализ результатов.
Рассмотрим содержание каждого этапа и пример — кинематический анализ механизма.
1

## Slide 2
Лекция 3. Этапы построения математических моделей
1. Содержательная постановка задачи
1 этап обследования включает следующие работы:
обследование объекта моделирования с целью выявления основных факторов, механизмов, определяющих его поведение, определения соответствующих параметров, позволяющих описывать моделируемый объект,
сбор и проверка имеющихся экспериментальных данных об объектах-аналогах, проведение при необходимости дополнительных экспериментов,
аналитический обзор литературных источников, анализ и сравнение между собой построенных ранее моделей данного объекта (или подобных рассматриваемому объекту),
анализ и обобщение всего накопленного материала, разработка общего плана создания математической модели.
Содержательная постановка задачи - неформализованное описание системы на естественном языке, дополняемое чертежами, схемами. Если объектом моделирования является техпроцесс, машина, конструкция или деталь, то содержательную постановку задачи моделирования очень часто называют технической постановкой задачи.
Весь собранный в результате обследования материал оформляются в виде технического задания на проектирование и разработку модели. Это итоговый документ, заканчивающий этап обследования.
2

## Slide 3
Лекция 3. Этапы построения математических моделей
1. Содержательная постановка задачи
Пример. Кривошипно-ползунный механизм. Это несложный, но весьма распространенный механизм, использующийся в двигателях внутреннего сгорания, компрессорах, пильных агрегатах и других машинах.
Содержательная постановка задачи.
Кривошип ОА длиной R вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг неподвижной точки О и приводит в движение шатун АВ длиной L, связанный с ползуном В, движущимся поступательно вдоль направляющей, параллельной оси Ox. Расстояние Н задано.
Модель должна позволять исследовать движение механизма, то есть определять положения, скорости и ускорения точек А и В как функции времени.
Исходные данные:
длины кривошипа R и шатуна L;
положение оси ползуна H;
величина угловой скорости кривошипа ω.
3
Рис. 1. Расчетная схема механизма

## Slide 4
Лекция 3. Этапы построения математических моделей
2. Концептуальная постановка задачи
2 этап моделирования проводится внутри рабочей группы на основе технического задания.
Строго говоря, концептуальная постановка задачи моделирования – это сформулированный в терминах конкретных дисциплин (физики, химии, биологии и т.д.) перечень основных вопросов, интересующих заказчика, а также совокупность гипотез относительно свойств и поведения объекта моделирования. Члены группы просто переводят требования заказчика на свой научный язык.
Для построения концептуальной модели формулируется совокупность гипотез о поведении объекта, его взаимодействии с окружающей средой, изменении внутренних параметров.
Как правило, эти гипотезы правдоподобны в том смысле, что для их обоснования могут быть приведены некоторые теоретические доводы и экспериментальные данные, основанные на собранной ранее информации об объекте. В выборе и обосновании принимаемых гипотез в значительной степени проявляется искусство, опыт и накопленные знания членов рабочей группы.
4

## Slide 5
Лекция 3. Этапы построения математических моделей
2. Концептуальная постановка задачи
Пример. Анализ механизма провести при следующих допущениях (гипотезах):
Объектом исследования является плоский механизм, состоящий из прямолинейных стержней ОА и АВ, а также цилиндрических шарниров О и А и ползуна В.
Траектории всех точек механизма лежат в одной плоскости.
Кривошип и шатун считать абсолютно твердыми телами.
Пренебречь наличием люфта в шарнирах О, А и В.
Необходимо определить положения, скорости и ускорения точек А и В как функции времени, поскольку именно эти характеристики определяют положение системы в целом. Соотношения, устанавливающие связь между кинематическими характеристиками отдельных узлов механизма получить из геометрических построений.
При проведении расчетов принять:
R=0,1м; L=0,25м; H=0,1м; ω=0,2с-1.
Поскольку кривошип ОА вращается
с постоянной угловой скоростью ω,
угол φ является линейной функцией
времени t: φ = ωt.
5
Рис. 1. Расчетная схема механизма

## Slide 6
Лекция 3. Этапы построения математических моделей
3. Математическая постановка задачи
3 этап. Математическая постановка задачи это совокупность математических соотношений, описывающих поведение и свойства объекта моделирования.
Какие «математические соотношения»? Какие угодно:
системы линейных алгебраических уравнений - это простейший случай.
нелинейных уравнений и систем.
обыкновенные дифференциальные уравнения.
интегральные уравнения, уравнения в частных производных и их системы - наиболее трудный и частый в математическом моделировании случай.
А если при выписывании формул допущена ошибка? Мы получим некорректную математическую модель. Существуют методики предварительной проверки корректности модели, суть которых – в выполнении ряда проверок и контроля: проверка размерности, порядков, граничных условий, контроль экстремальных ситуаций и физического смысла и т.д.
Но следует отметить, что выполнение всех проверок, хотя и ограждает нас от множества ошибок, не дает 100% гарантию того, что математическая модель корректна. Это окончательно будет ясно после получения результатов по модели и их практической проверки.
6

## Slide 7
Лекция 3. Этапы построения математических моделей
3. Математическая постановка задачи
Пример. С математической точки зрения задачу можно рассматривать как геометрическую. Заданы значения угла φ и длин отрезков ОА и АВ. Требуется определить координаты точек А и В. Для этого, действительно, достаточно привлечь только геометрические соображения. Скорости и ускорения точек А и В вычислить как соответствующие производные от функций координат точек по времени.
Первоначально определим координаты точки А на плоскости Oxy как функцию угла φ.
Определяем координаты точки В:
Угол α тоже меняется со временем.
7

## Slide 8
Лекция 3. Этапы построения математических моделей
3. Математическая постановка задачи
Проекции скорости точек на координатные оси определяются дифференцированием по времени от соответствующих координат.
8
Для полного определения скоростей надо знать dα/dt. Продифференцируем выписанное выше соотношение:

## Slide 9
Лекция 3. Этапы построения математических моделей
9
Контрольные вопросы
Классы математических моделей.
Классификация моделей по отношению ко времени и характеру времени.
Классификация моделей по характеру зависимости выходных данных от входных.
Этапы построения математических моделей. Исходная информация, задачи и результаты каждого этапа.
Понятия содержательной, концептуальной и математической постановки задачи в технологии моделирования.
Основные классы методов решения математических задач.
Погрешность и устойчивость математического метода. Адекватность модели, причины вызывающие неадекватность.