## Slide 1: Мансуров Рустам Ренатович Презентация диссертации на тему: «Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом на основе математического моделирования и комплексной оптимизации»
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО “ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА”
Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»
Научный руководитель
д.т.н., профессор каф. ПМиИТ С.А. Королев

## Slide 2
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»
Дмитриевский А.А., Лысенко Л.Н. Внешняя баллистика. - Москва: Изд-во «Машиностроение», 1972. – 584с.
Балаганский И.А. Основы баллистики и аэродинамики: учебное пособие. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. – 200с.
Королев А.А., Комочков В.А. Баллистика ракетного и ствольного оружия: учебник для вузов.– Волгоград, 2010. – 472 с.
Королев С.А., Липанов А.М., Русяк И.Г. Исследование путей повышения дальности стрельбы ствольной артиллерии // Вестник Ижевского гос. техн. ун-та им. М.Т. Калашникова. 2018. №3. Т. 21. С. 185-191.
Русяк И. Г., Липанов А. М., Ушаков В. М. Физические основы и газовая динамика горения порохов в артиллерийских системах. М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. 456 с.
А. В. Алиев, Г. Н. Амарантов, В. Ф. Ахмадеев. Внутренняя баллистика РДТТ – Москва: Научно-техническое издательство "Машиностроение", 2007. – 504 с.
Jelic Z. Optimization of design parameters for modular range enhanced projectile. – Cranfield University 2015. – 322 P
Balon R., Komenda J. Analysis of the 155 mm erfb/bb projectile trajectory, Advances in MT, 10 / 2006, pp 91 – 114
Tshokotsha M. H. Internal Ballistic Modelling of Solid Rocket Motors Using Level Set Methods for Simulating Grain Burnback, Serbia, Stellenbosch University, 125 p.
Cavallini I. E. Modeling and Numerical Simulation of Solid Rocket Motors Internal Ballistics, PhD, Sapienza Universita di Roma, 203 p.

## Slide 3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»
Цель работы: Разработка математических моделей, вычислительных алгоритмов и программного комплекса для решения задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом.
Объект исследования: Внутри- и внешнебаллистические процессы активно-реактивного снаряда.
Предмет исследования: Математические модели и комплексная оптимизация внутри- и внешнебаллистических процессов активно-реактивного снаряда.
Задачи исследования:
Анализ факторов, влияющих на дальность и точность стрельбы активно-реактивным снарядом.
Разработка математической модели внешней баллистики активно-реактивного снаряда с учетом аэродинамики обтекания и условия устойчивости на всей траектории.
Разработка комплексной математической модели внутренней баллистики твердотопливного реактивного двигателя и снаряда внутри ствола орудия.
Постановка задачи коррекции активно-реактивного снаряда.
Постановка задачи комплексной оптимизации баллистических процессов активно-реактивного снаряда.
Реализация математических моделей и алгоритмов в виде программного комплекса для решения задачи повышения дальности и точности стрельбы.

## Slide 4
СТРУКТУРА РАБОТЫ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»
Глава 1. Математические модели баллистических процессов активно-реактивного снаряда
1.1 Внутренняя баллистика в стволе орудия
1.2 Внутренняя баллистика реактивного двигателя на твердом топливе
1.3 Внешняя баллистика активно-реактивного снаряда
1.4 Аэродинамика обтекания снаряда
1.5 Задача коррекции активно-реактивного снаряда
1.6 Численные методы решения дифференциальных уравнений внутренней и внешней баллистики
Глава 2. Задача комплексной оптимизации параметров активно-реактивного снаряда
2.1 Постановка задачи оптимизации аэродинамической формы снаряда
2.2 Постановка задачи оптимизации баллистических характеристик активно-реактивного снаряда.
2.3 Постановка задачи оптимизации параметров реактивного двигателя на твердом топливе
2.4 Алгоритмы многомерной оптимизации
Глава 3. Разработка программного комплекса моделирования внутренней и внешней баллистики активно-реактивного снаряда
3.1 Структура программного комплекса моделирования внутренней и внешней баллистики
3.2 Формат входных и выходных данных
3.3 Интерфейс и порядок работы в программном комплексе
3.4 Визуализация результатов моделирования
Глава 4. Результаты исследования
4.1 Численное моделирование задачи обтекания снаряда.
4.2 Влияние баллистических параметров на дальность и точность стрельбы активно-реактивным снарядом.
4.3 Решение задачи коррекции активно-реактивного снаряда
4.4 Результаты решения задачи комплексной оптимизации баллистических параметров активно-реактивного снаряда
Разделы и подразделы

## Slide 5
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ СТРЕЛЬБЫ СНАРЯДОМ
Рисунок 4 – Способы повышения дальности стрельбы
Способы повышения дальности стрельбы снарядом
Добавление дополнительного ускорителя
Реактивный двигатель
Поиск оптимального времени старта
Газогенератор
Оптимизация параметров горения
Оптимизация массы снаряда
Увеличение дульной скорости
Увеличение массы топлива
Оптимизация баллистических
условий стрельбы
Поиск оптимального угла наклона орудия
Обеспечение устойчивости снаряда
Уменьшение общей массы снаряда
Увеличение длины камеры сгорания
Оптимизация параметров сопла
Решение задачи оптимизации
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 6
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»
Математические модели
баллистических процессов
активно-реактивного снаряда

## Slide 7
1.1 ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА В СТВОЛЕ ОРУДИЯ
Уравнение горения:
- до фазы распада пороховых элементов
или
- после распада пороховых элементов
Уравнения движения и перемещения снаряда:
Уравнение энергии:
Уравнение состояния:
Рисунок 5 – Схема задачи внутренней баллистики ствола
Дополнительные соотношения:
:
:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Математическая модель внутренней баллистики ствола включает в себя следующие уравнения1:
1 – Русяк И.Г., Липанов А.М., Ушаков В.М., Физические основы и газовая динамика горения порохов в артиллерийских системах. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. – 456с.
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»

## Slide 8
1.2 ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Скорость горения топлива:
Расчёт давления в камере сгорания:
Рисунок 6 – Схема расчета внутренней баллистики реактивного двигателя
Расход продуктов горения через сопло:
Сила тяги реактивного двигателя:
Параметры в выходном сечении сопла определяются с помощью
газодинамических функций:
Приведенная скорость определяется из решения нелинейного уравнения:
(8)
(13)
(9)
(10)
(11)
(12)
Математическая модель внутренней баллистики РДТТ включает в себя следующие уравнения:
Суммарный импульс тяги двигателя:
(14)
Основные допущения модели:
Горение топлива торцевое;
2. Давление в камере сгорания постоянно;
3. Топливо сгорает равномерно.
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»

## Slide 9
1.3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ
Рисунок 10 – Траектория снаряда
    Внешнебаллистические параметры снаряда определяются из решения следующих уравнений:
Координаты центра масс:
(23)
Угол наклона траектории:
(24)
Угол направления:
Скорость снаряда:
Аксиальная угловая скорость:
(25)
(26)
(27)
– коэффициенты составляющих аэродинамической силы по осям связанной системы координат (вычисляются по закону 1943г.)
Начальные условия при t = 0:
Изменение массы снаряда (за счёт сгорания топлива):
(28)
– начальная угловая скорость,
– дульная скорость,
– масса снаряда и угол наклона орудия задаются исходя из решения задачи оптимизации.
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»

## Slide 10
1.3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ
Рисунок 7 – Сечение сопла с ребрами на внутренней поверхности
Рисунок 8 – Ребра на внутренней
поверхности сопла
(15)
Момент вращения двигателя:
Сила тяги реактивного двигателя c учетом доли тяги на вращение:
(16)
Основные параметрические характеристики сопла с ребрами на внутренней поверхности:
Характеристики | Значение
Высота ребер на внутренней поверхности сопла, h | 2,4 мм.
диаметр выходного сечения сопла, | 0,1 м.
Площадь выходного сечения сопла, | 0,00785 м²
Угол наклона ребер к оси снаряда, β | 15 градусов
Радиус расположения ребер сопла, | 0,05 м.
Доля тяги на вращательный момент, ν | 5%
Характеристики | Значение
Высота ребер на внутренней поверхности сопла, h | 2,4 мм.
 | 0,1 м.
 | 0,00785 м²
Угол наклона ребер к оси снаряда, β | 15 градусов
 | 0,05 м.
Доля тяги на вращательный момент, ν | 5%
Таблица – 2. Параметрические характеристики ребер
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»

## Slide 11
1.4 АЭРОДИНАМИКА ОБТЕКАНИЯ СНАРЯДА
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»
Постановка задачи аэродинамики обтекания снаряда
(29)
Основные допущения:
Режим обтекания предполагается квазистационарным;
Параметры атмосферы учитываются через число Маха.
– скорость на поверхности вращающегося тела;
Граничные условия:
Г1:
Г2:
Г3:
Рисунок 10 – Схема расчетной области
Система уравнений Навье-Стокса осредненных по Фавру (FANS)
(30)
Применялась k-ε модель турбулентности

## Slide 12
1.6 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»

## Slide 13
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»
2. Задача комплексной оптимизации параметров активно-реактивного снаряда

## Slide 14
– масса камеры сгорания РД;
– масса топливного заряда;
– масса соплового блока;
– масса заглушки сопла.
Общая масса снаряда:
– масса снаряда;
– длина камеры подбирается под массу топливного заряда;
– длина сопла определяется из условия , где
– длина снаряда без дополнительного ускорителя;
Аксиальный момент для осесимметричного снаряда:
– момент инерции соплового блока.
Экваториальный момент:
– момент инерции камеры;
– момент инерции снаряда;
Рисунок 9 – Схема активно – реактивного снаряда
Коэффициент аэродинамического опрокидывающего момента:
Общая длина снаряда:
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
2.1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СНАРЯДА

## Slide 15
2.1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СНАРЯДА
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»

## Slide 16
19/68
2.1. Постановка задачи повышения дальности стрельбы
Королев С.А. Развитие подходов к решению проблем аэродинамики и устойчивости движения …
Оптимизация аэродинамической формы снаряда
(16)
(17)
Рис. 17 ‑ Схема осколочно-фугасного снаряда
Основные допущения:
Изменение длины снаряда
Рассматривался осколочно-фугасный снаряд классической формы;
Задавались геометрические ограничения исходя из минимальной длины цилиндрической части и максимальной общей длины снаряда (обеспечение устойчивости движения снаряда в стволе);
Ограничения, связанные с внутренним устройством снаряда, и влияние формы на массу снаряда не учитывались.
РД
d
l

## Slide 17
2.2. ОПТИМИЗАЦИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНО-РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
Постановка задачи максимизации дальности с учетом сохранения устойчивости на всей траектории:
(29)
Основные ограничения постановки задачи оптимизации:
– максимально возможная масса топлива,
– ограничение орудия,
– максимальная доля тяги на вращение,
– максимальное время полёта снаряда.
Дополнительные соотношения:
Рисунок 11 – Схема снаряда с соплом и ракетным двигателем
40 | 0 | 40 | 0,620
40 | 5,0 | 55,6 | 0,885
40 | 10,0 | 66,6 | 1,10
Таблица 3 – Массовые характеристики снаряда
для различной массы топлива
Обозначения:
D − дальность стрельбы; масса топлива;
Vд дульная скорость снаряда; угол наклона орудия;
время старта Р.Д.; доля тяги на вращательный момент;
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 18
2.4 АЛГОРИТМЫ МНОГОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»

## Slide 19
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»
3. Разработка программного комплекса моделирования внутренней и внешней баллистики активно-реактивного снаряда

## Slide 20
2.4 АЛГОРИТМЫ МНОГОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»

## Slide 21
2.4 АЛГОРИТМЫ МНОГОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»

## Slide 22
2.4 АЛГОРИТМЫ МНОГОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
«Решение задачи повышения дальности и точности стрельбы активно-реактивным снарядом...»