## Slide 1: Королев С.А., Мансуров Р.Р. МЕТОДИКА БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКТИВНО-РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
20 Всероссийская научно-техническая конференция
«Проектирование систем вооружения и измерительных комплексов»,
28 – 29 сентября 2023 г.
г. Нижний Тагил, Россия
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

## Slide 2
СРАВНЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ СНАРЯДОВ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»
Орудия, страна | Тип снаряда | Модель снаряда | Масса снаряда, кг | Начальная скорость, м/с | Длина снаряда, мм | Дальность стрельбы, км
2а36, Россия | Осколочно -фугасный | 3ОФ29 | 46 | 945 | 660 | 28,5
 | Активно-реактивный | 3ОФ30 | 44,63 | 939 | 740 | 33,1
М777, США | Осколочно-фугасный | М795 | 46,70 | 797 | 838 | 22,5
 | Активно-реактивный | M982 Excalibur | 45,50 | 1000 | 996 | 40
CAESAR, Франция | Осколочно-фугасный | ERFB | 45,54 | 897 | 980 | 30
 | Активно-реактивный | V-LAP | 48,34 | 942 | 985 | 54
Таблица – 1. Характеристики снарядов
Рисунок – 1. «Краснополь»
Рисунок – 2. М982 «Excalibur»
Рисунок – 3. «V-LAP»

## Slide 3
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ СТРЕЛЬБЫ СНАРЯДОМ
Рисунок 4 – Способы повышения дальности стрельбы
Способы повышения дальности стрельбы снарядом
Добавление дополнительного ускорителя
Реактивный двигатель
Поиск оптимального времени старта
Газогенератор
Оптимизация параметров горения
Оптимизация массы снаряда
Увеличение дульной скорости
Увеличение массы топлива
Оптимизация баллистических
условий стрельбы
Поиск оптимального угла наклона орудия
Обеспечение устойчивости снаряда
Уменьшение общей массы снаряда
Увеличение длины камеры сгорания
Оптимизация параметров сопла
Решение задачи оптимизации
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 4
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ В СТВОЛЕ ОРУДИЯ
Уравнение горения:
- до фазы распада пороховых элементов
или
- после распада пороховых элементов
Уравнения движения и перемещения снаряда:
Уравнение энергии:
Уравнение состояния:
Рисунок 5 – Схема задачи внутренней баллистики ствола
Дополнительные соотношения:
:
:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Математическая модель внутренней баллистики ствола включает в себя следующие уравнения1:
1 – Русяк И.Г., Липанов А.М., Ушаков В.М., Физические основы и газовая динамика горения порохов в артиллерийских системах. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. – 456с.
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 5
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ РДТТ
Скорость горения топлива:
Расчёт давления в камере сгорания:
Рисунок 6 – Схема расчета внутренней баллистики реактивного двигателя
Расход продуктов горения через сопло:
Сила тяги реактивного двигателя:
Параметры в выходном сечении сопла определяются с помощью
газодинамических функций:
Приведенная скорость определяется из решения нелинейного уравнения:
(8)
(13)
(9)
(10)
(11)
(12)
Математическая модель внутренней баллистики РДТТ включает в себя следующие уравнения:
Суммарный импульс тяги двигателя:
(14)
Основные допущения модели:
Горение топлива торцевое;
2. Давление в камере сгорания постоянно;
3. Топливо сгорает равномерно.
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 6
ХАРАКТЕРИСТИ РЕБЕР НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СОПЛА
Рисунок 7 – Сечение сопла с ребрами на внутренней поверхности
Рисунок 8 – Ребра на внутренней
поверхности сопла
(15)
Момент вращения двигателя:
Сила тяги реактивного двигателя c учетом доли тяги на вращение:
(16)
Основные параметрические характеристики сопла с ребрами на внутренней поверхности:
Характеристики | Значение
Высота ребер на внутренней поверхности сопла, h | 2,4 мм.
диаметр выходного сечения сопла, | 0,1 м.
Площадь выходного сечения сопла, | 0,00785 м²
Угол наклона ребер к оси снаряда, β | 15 градусов
Радиус расположения ребер сопла, | 0,05 м.
Доля тяги на вращательный момент, ν | 5%
Характеристики | Значение
Высота ребер на внутренней поверхности сопла, h | 2,4 мм.
 | 0,1 м.
 | 0,00785 м²
Угол наклона ребер к оси снаряда, β | 15 градусов
 | 0,05 м.
Доля тяги на вращательный момент, ν | 5%
Таблица – 2. Параметрические характеристики ребер
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 7
МЕТОДИКА РАСЧЕТА МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ АКТИВНО-РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
– масса камеры сгорания РД;
– масса топливного заряда;
– масса соплового блока;
– масса заглушки сопла.
Общая масса снаряда:
– масса снаряда;
– длина камеры подбирается под массу топливного заряда;
– длина сопла определяется из условия , где
– длина снаряда без дополнительного ускорителя;
Аксиальный момент для осесимметричного снаряда:
– момент инерции соплового блока.
Экваториальный момент:
– момент инерции камеры;
– момент инерции снаряда;
Рисунок 9 – Схема активно – реактивного снаряда
Коэффициент аэродинамического опрокидывающего момента:
Общая длина снаряда:
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

## Slide 8
МЕТОДИКА РАСЧЁТА ТРАЕКТОРИИ СНАРЯДОВ
Рисунок 10 – Траектория снаряда
    Внешнебаллистические параметры снаряда определяются из решения следующих уравнений:
Координаты центра масс:
(23)
Угол наклона траектории:
(24)
Угол направления:
Скорость снаряда:
Аксиальная угловая скорость:
(25)
(26)
(27)
– коэффициенты составляющих аэродинамической силы по осям связанной системы координат (вычисляются по закону 1943г.)
Начальные условия при t = 0:
Изменение массы снаряда (за счёт сгорания топлива):
(28)
– начальная угловая скорость,
– дульная скорость,
– масса снаряда и угол наклона орудия задаются исходя из решения задачи оптимизации.
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 9
ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ АКТИВНО-РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
Постановка задачи максимизации дальности с учетом сохранения устойчивости на всей траектории:
(29)
Основные ограничения постановки задачи оптимизации:
– максимально возможная масса топлива,
– ограничение орудия,
– максимальная доля тяги на вращение,
– максимальное время полёта снаряда.
Дополнительные соотношения:
Рисунок 11 – Схема снаряда с соплом и ракетным двигателем
40 | 0 | 40 | 0,620
40 | 5,0 | 55,6 | 0,885
40 | 10,0 | 66,6 | 1,10
Таблица 3 – Массовые характеристики снаряда
для различной массы топлива
Обозначения:
D − дальность стрельбы; масса топлива;
Vд дульная скорость снаряда; угол наклона орудия;
время старта Р.Д.; доля тяги на вращательный момент;
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 10
МОДЕЛИРУЕМОЕ ОРУДИЕ
Таблица – 5. Характеристики пороха для орудия 2а36
Параметр | Обозначение | Размерность | Значение
Масса пороха | ω | кг | 19
Число каналов в пороховом элементе | n | - | 7
Максимальное давление | pмакс | МПа | 340
Плотность порохового элемента | δ | кг/м3 | 1520
Длина порохового элемента | L0 | м | 0,019
Внешний диаметр порохового элемента | D0 | м | 0,0115
Диаметр канала порохового элемента | d0 | м | 0,0009
Толщина горящего свода | 2e1 | м | 0,0022
Таблица – 4. Характеристики орудия 2а36
Параметр | Обозначение | Размерность | Значение
Длина ствола | Lст | м | 7,562
Длина каморы | Lкм | м | 1,015
Диаметр каморы | Dкм | м | 0,214
Рисунок 12 – 152-мм пушка 2а36
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 11
МОДЕЛИРУЕМЫЙ СНАРЯД
Таблица – 7. Моделируемый ОФ снаряд
Параметр | Обозначение | Размерность | Значение
Масса | mΣ | кг | 46
Дульная скорость | Vд | м/с | 945
Длина | lΣ | мм | 660
Таблица – 6. Моделируемый АР снаряд
Параметр | Обозначение | Размерность | Значение
Масса | mΣ | кг | 55,6
Дульная скорость | Vд | м/с | 851
Длина | lΣ | мм | 885
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»
Рисунок 13 – Изменение скорости в стволе орудия:
1 – АР снаряд, 2 – ОФ снаряд.

## Slide 12
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ
Рисунок – 14 Зависимость начальной скорости от массы снаряда
Рисунок 15 – Зависимость дальности от массы топлива
Таблица – 8. Изменение начальной скорости
в зависимости от массы
mТ, кг | 0 | 5 | 10
D, м | 28500 | 37923 | 59208
Vд, м/с | 945 | 851 | 800
Таблица – 9. Зависимость дальности от массы топлива
mΣ, кг | 40 | 55,6 | 66,7
Vд, м/с | 983 | 851 | 776
u1, м3/Н·с | 5,9e-10 | 6,4e-10 | 7,7e-10
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 13
ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ НА ТРАЕКТОРИИ
Условия устойчивости снаряда на траектории:
Рисунок 17 – Изменение условия устойчивости при раскручивающимся двигателе
Рисунок 16 – Изменение угловой скорости при раскручивающимся двигателе
Критерий устойчивости:
- коэффициент
гироскопического момента
- коэффициент
аэродинамического момента
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»

## Slide 14
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ АКТИВНО – РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА
Рисунок – 18 Траектории полета снаряда при различных параметрах
Таблица – 11. Дальность стрельбы при различных параметрах
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»
№ вар. | 1 | 2 | 3 | 4
tc, c | 5 | 41 | 20 | 22
θ0, град | 48 | 58 | 63 | 58
X, м | 35 798 | 34 813 | 36 982 | 37 923
Таблица – 12. Оптимальные характеристики
mТ, кг | Vд, м/с | θ0, град | tc, c | ν
5 | 851 | 58 | 22 | 5%

## Slide 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана методика баллистического проектирования параметров активно-реактивного снаряда на основе моделирования процессов внутренней и внешней баллистики.
2. Исследована конструкция активно-реактивного снаряда калибра 152 мм, найдены оптимальные массогабаритные характеристики снаряда.
3. Решена задача внутренней баллистики, найдена начальная скорость Vд = 851 м/с моделируемого активно-реактивного снаряда.
4. Найдены оптимальные параметрические характеристики ребер на внутренней поверхности сопла. Исследована устойчивость активно-реактивного снаряда при различном моменте вращения, найдена оптимальная доля тяги на вращательный момент ν = 5%.
5. На основе решения задачи внешней баллистики найдена зависимость дальности полета снаряда от общей массы снаряда, при использовании реактивного двигателя с массой топлива 5 кг дальность полета снаряда возрастает до 37,9 км (на 40%) по сравнению со штатным осколочно-фугасным снарядом.
6. При решении задачи внешней баллистики удалось установить, что оптимальный угол наклона орудия θ0 = 58 градусов, время старта РД tc = 22 с. При данных параметрах максимальная дальность полёта снаряда составила 37 923 метра.
«Методика баллистического проектирования активно-реактивного снаряда»